## Slide 1: 数 字 逻 辑 电 路
朱正东
数 字 逻 辑 电 路
王今雨

## Slide 2: 1.4 逻辑门电路
1.4.1 早期逻辑门
开关和继电器电路的工作原理
二极管的工作原理，及其与电阻构成的与门和或门
1.4.2 双极型晶体管逻辑
基本双极型晶体管逻辑：晶体管和电阻构成的反向器、晶体管-二极管（DTL）逻辑及其优点
晶体管-晶体管（TTL）逻辑
1.4.3 MOS晶体管、传输门
p型晶体管和n型晶体管以及晶体管的未来
1.4.4. 集成电路
集成电路制造技术、封装、规模类型以及使用特性

## Slide 3
有些物理量往往具有二值性，如开关的开、合性，因此以开关来实现二值性的逻辑控制是最简单的例子。
开关是数字计算机的基本结构模块。开关的合理排列是数字电路中抽象计算的物理配置，即一种特定的电路设计。
电控开关是数字逻辑电路的核心构件。数字技术的发展过程如下：
      19世纪末,电报通信，第一个简单的二值性电气数字系统。
      20世纪30年代，使用电磁式继电器，增强了逻辑功能，在数字技术中初次引进了信息存储或记忆的新概念，并且产生了自动电话。

## Slide 4
20世纪40年代，电子管，速度上和能量消耗上更加满足需要，并采用了存储程序技术，产生了第一代计算机。
紧接着有了晶体管，缩小了机器体积和降低了能量的消耗，在工作的速度上也有所提高，产生了第二代计算机。
20世纪70年代，集成电路，产生了第三代计算机。
紧接着，大规模集成电路，产生了第四代计算机，即所谓的微机或单片机等。

## Slide 5
1.4.1 早期逻辑门电路
1）开关的工作原理。要构造更大并且更有意思的电路，找到一种方法可以用一个灯泡的状态来控制另一个电路的开关。电控开关是数字逻辑电路的核心构成。
较早的数字电路中，用继电器（relay）来完成电控开关功能，如下图。是两个不同的独立电路的连接点，按照一种类似于接力赛跑中接力棒的传送的方式，把一个值从一个电路传送到另一个。
特殊的开关:铁质材料和开关
电流流过开关附近的磁铁来合上
和断开开关的例子。
电磁铁和开关一起构成了继电器。
继电器工作原理示意图

## Slide 7
继电器电路非常大，机电元件，速度慢。
没有人用它构成大规模的计算机器。这是因为磁铁充电要耗费时间，而且机械开关具有与它们的质量直接成正比的惯性，转换起来非常慢。
真空管，电子元件，能构造更大的系统。
真空管还是太大，而且经常出现不可靠的问题。晶体管，能进行非常有用的设计，能构成非常便宜的计算设备。

## Slide 8
2）电阻和二极管构成的逻辑门
二极管是一种仅允许电流向一个方向流动，而不能向反方向流动的二端器件。下图所示为二极管的原理图。二极管的两端分别称为正极和负极。在二极管图示符号中，箭头从正极指向负极。

## Slide 9
如果二极管的正极电位比负极高，二极管就处在所谓的正偏状态：内部
电阻很低，电流通过。由于二极管并非一个理想的导体，所以在它上面会有
一个0.3—0.7V的很小的压降（具体压降大小与制造工艺有关）。
如果二极管正极的电位低于负极的电位，二极管就处于反偏状态：内部
电阻极高，没有电流流过。
两个或稍多一些的二极管以及一个电阻，构成简单的逻辑门电路(见下图)。
左图是与门，右图是或门。

## Slide 10
该电路很难级联：级联时，在二极管上损失的压降将会累加在一起，从而导致输出电位的严重恶化。
二极管与电阻构不成反相器（非门）：没有非逻辑，仅有或逻辑和与逻辑不是一个完备的逻辑体系。
好在晶体管解决了所有这些问题。
3）双极型晶体管逻辑（DTL）
（DTL是20世纪60年代和70年代早期采用过的一种逻辑门技术）
双极型晶体管是三端半导体器件。在基极的控制下，电流可以从集电极流到发射极。
晶体管是构建现代数字逻辑电路关键的电控开关。

## Slide 11
基本反相器：晶体管和电阻构成，左下图所示的是npn型晶体管。
基极的高电位使晶体管打开，输出节点F放电到地，电位十分接近零，却永远到不了零。基极的低电位使晶体管关断。输出节点F就会通过上拉负载电阻R1充电至电源电压。
右图是二极管—晶体管逻辑（DTL），要晶体管导通，D3必须是打开的，此时D3的正极电压要达到1.4V，实现的是“与非逻辑”。
如果D3正极接高电压，晶体管的基极就会被高电压驱动，晶体管就能打开，电压越高内阻也越低，F点就几乎会被放电至逻辑0的电平。
如果D3正极接低电压，基极电位相应变低，这使得晶体管截止，内阻无穷大，从而使输出节点达到逻辑1的电平。

## Slide 12
DTL优点
(1) 易构成与非逻辑、或非逻辑。能构成一个逻辑完备组。
(2) 该系列逻辑门使用更低的电压，耗费更少的功耗，以更高速度工作。
(3)能实现“线与”逻辑。
例如，把多个DTL与非门的输出接在一起时，如果任一个与非门的输出是逻辑0，那么整个电路的总输出也将是逻辑0。要想整体输出为逻辑1，那么只有所有的门的输出端都是逻辑1才可以。实际上，所谓的与门并不存在。仅仅是简单地表示这样的连接形成了一个与逻辑的功能。

## Slide 13
1.4.2 晶体管—晶体管逻辑（TTL）
晶体管—晶体管逻辑(TTL)：用晶体管和晶体管实现的逻辑门电路。这是当今常见电子元器
件中应用最(较)广泛的一个工艺系列。
用一个双射极的晶体管，再接一个晶体管反相器就可以实现上图所示的DTL与非逻辑门。
双射极型晶体管可以看成是两个彼此靠得很近的二极管，两个二极管中间的点就是晶体管
的基极。
多射极晶体管技术是TTL逻辑门实现的核心技术。
一个二输入的TTL与非门如右图所示。
这个电路将上图中的3个二极管换成了一个双发射
极的晶体管。

## Slide 14
1)当输入端A和B中有一个为低时，通过晶体管基极外电阻Rl的电流大部分都传到了地上。没有电流从基极流到集电极，也就没有电流到达输出晶体管的基极。因此，输出晶体管是截止的，通过上拉电阻R2将输出节点充电到高电位。
2)当所有的输入端都是高电位时，通过R1的电流才能从基极流向集电极，从而打开输出晶体管。在这种情况下，输出支路放电到地。
除了作为一个电压控制的开关，晶体管还可以作为放大器工作。
当基极电压变化时，晶体管能把这个电压放大,从而加快了后面晶体
管打开和关闭的速度，结果得到了更快的门电路。

## Slide 15
16:21:41
15
来自：http://www.highwaydata.com.cn/cecweb/do/encyclopedia/viewcontext?eid=2&tid=702
三态门或三态电路
三态门的输出端除了出现高、低电平外，还出现第三个状态，即高阻态，亦称禁止态，但并不是3值逻辑电路。三态与非门（低使能的与非门）如图所示。电路由两个与非门（一个与非+非门）和二极管D2组成。 虚线右边是一个带有源泄放电路的与非门，称为数据传输部分，T5管的uI1、uI2为数据输入端。而虚线左边是状态控制部分，是个非门，它的输入端C称为控制端或使能端。当C接低电平时， T4输出一个高电平给T5 ，使虚线右边处于工作状态，这样，电路将按与非关系把
uI1， uI2接受到的信号传送到输出
端，使uo或为高电平，或为低电平。
当C接高电平时，T4输出低电平给T5，
使 T6、T7、T10 截止。另一方面，通过D2
把T8的基极电位钳在1v左右，使T9截止。
由于T9、T10均截止，从输出端u0看进去，
电路处于高阻状态。

## Slide 16
1.4.3 MOS晶体管(Metal Oxide Semiconductor)、传输门
当代的主流技术，即用MOS管来实现逻辑门功能。有两种类型的开关：根据建造它们
所使用的半导体材料的类型，称为n沟道晶体管和p沟道晶体管，或者简称NMOS管
或PMOS管，或称其为n型和p型场效应管，加一个控制电压就可以断开或合上。
n型器件与前面讨论的电控开关类似；当一个低电压加到栅(gate)极或者控制端时，断
开开关，而当加高电压时则起合上开关，实现另两个端点的连接(在图中用S和D标注)。
S：Source，D：Drain
NMOS管 PMOS管

## Slide 17
p型器件正好完全相反，当一个高电压作用在它们的栅时，
它们才是断开的。晶体管栅极上的小圆圈表示这是p型器件。
互补MOS,又称CMOS（Complementary Metal Oxide Semiconducto）工艺，涉及两种互补类型开关。
一个简单的CMOS网络如右图所示。它由两种类型的开关各
一个组成。p型器件用来连接输出Y和高电压，而n型器件用来
连接输出Y和低电压。由于两个晶体管的栅极都连到相同的线上，
所以它们由相同的电压控制。
简单的CMOS网络

## Slide 18
这是一个非常简单的反相器的逻辑设备（器件），即非门。
非门的符号如右上图所示。
CMOS晶体管网络的构成：输出为高的部分用p型开
关网络，而输出为低的其余部分，用n型开关网络。
非电路的
逻辑符号
圆圈
非门电路

## Slide 19
与非门和或非门电路的逻辑符号
下图表示了场效应晶体管的串联和并联排列。可知，当p型器件是并联
时，n型器件就是串联的，反之亦然。

## Slide 20: CMOS传输门
CMOS传输门（Transmission Gate）是一种既可以传送数字信号又可以传输模拟信号的可控开关电路。CMOS传输门由一个PMOS和一个CMOS管并联构成，其具有很低的导通电阻（几百欧）和很高的截止电阻（大于109欧）。

## Slide 21
1.4.4 集成电路
1）集成电路的类型
（1） 制造工艺分类
TTL类型:用双极型晶体管构成的集成门电路；TTL是工艺制造技术的缩写；速度快，集成度低，对静电放电不敏感；通常直流电源：+5V。
CMOS类型：用CMOS管逻辑的集成电路。主导技术，可能替代TTL技术，功耗小，集成度高。直流电源：+5V，+3.3V等。
（2）封装类型
取决于装配在印制在电路板上的方式（很多）：
一类是插孔装配：DIP双列直插式
另一类是平面装配：SOIC、PLCC、LCCC

## Slide 22
16:21:41
22
集成电路封装形式
DIP (Dual Inline Package)
SDIP
SOP
LCC (Leadless Ceramic Chip)
LQFP
BGA (Ball Grid Array Package)
QFP (Plastic Quad Flat Package)
PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)
Socket423
Notes: 封装名称：PLCC(plastic leaded chip carrier)
封装简介：
带引线的塑料芯片载体。表面贴装型封装之一。引脚从封装的四个侧面引出，呈丁字形 ， 是塑料制品。美国德克萨斯仪器公司首先在64k 位DRAM 和256kDRAM 中采用，现在已经 普 及用于逻辑LSI、DLD(或程逻辑器件)等电路。引脚中心距1.27mm，引脚数从18 到84。 J 形引脚不易变形，比QFP 容易操作，但焊接后的外观检查较为困难。 PLCC 与LCC(也称QFN)相似。以前，两者的区别仅在于前者用塑料，后者用陶瓷。但现 在已经出现用陶瓷制作的J 形引脚封装和用塑料制作的无引脚封装(标记为塑料LCC、PC LP、P －LCC 等)，已经无法分辨。为此，日本电子机械工业会于1988 年决定，把从四侧引出 J 形引 脚的封装称为QFJ，把在四侧带有电极凸点的封装称为QFN(见QFJ 和QFN)

## Slide 24
（3）规模类型
指单个芯片上集成的等效门电路数目的多少。按照电路的复杂性的不同，通常分为：
（1）小规模集成电路SSI：12个等效门以下，实现基本逻辑门的集成；
（2）中规模集成电路MSI：12~99个门，实现功能部件级集成；
（3）大规模集成电路LSI：100~9999个门，实现了子系统的集成；
（4）超大规模集成电路VLSI：10000~99999个门，实现系统级的集成；
（5）巨大规模集成电路ULSI：10万以上个门，实现大型存储器、大型微处理器等复杂系统的集成。

## Slide 25
2）集成电路的使用特性
（1）负载能力：一个门的输出端所能连接的下一个逻辑门输入端的节点个数，称为该逻辑门的扇出（FANOUT）。
（2）延迟特性：平均传输延迟时间是反映门电路工作速度的一个重要参数。以与非门为例：
Notes: 输入波形前沿的50%到输出波形前沿的50%之间的时间间隔为前沿延迟t1
输入波形后沿的50%到输出波形后沿的50%之间的时间间隔为后沿延迟t2
平均传输延迟时间=(t1+t2)/2

## Slide 26
空脚处理方法
（3）功耗特性
集成电路的功耗和集成度密切相关。功耗大的器件集成度不能很高，否则，器件因无法散热而容易烧毁。
当输出端空载、门电路输出低电平时，电路的功耗称为空载导通功耗。空载功耗还和工作频率有关，频率越高，空载功耗越大。
（4）空脚处理
为了保证电路工作的可靠性，未使用的输入端引脚应当连接到一个固定的逻辑电平（高或低）。