## Slide 1: 数 字 逻 辑 电 路
朱正东
数 字 逻 辑 电 路
王今雨

## Slide 2: 2.4 常用的MSI组合逻辑器件
译码器和编码器
译码器和编码器的一般结构、二进制译码器、MSI器件及其级联与应用
编码器、优先级编码器、MSI编码器及其级联和应用
三态门
三态门、多路收发器和双向收发器
数据分配器和多路选择器
数据分配器原理和MSI数据多路选择器
多路选择器、MSI多路选择器及其扩展和应用
加法器和比较器
加法器
比较器

## Slide 3
２.４.1 译码器与编码器
译码器与编码器的的一般结构如图所示：
译码器输入端数n小于输出端数m；反之，为编码器。
输入
编码字n
使能
输入
输出
编码字m
译码器／编码器
映射

## Slide 4: 1）二进制译码器
最常用的译码器是二进制译码器。又称为n - 2n译码器。其中：输入编码为n位二进制数；输出编码为2n取1码（常称热码）。换句话说，译码器输出为2n个最小项，所以有时称最小项发生器。
例 2-4 译码器
真值表
输 入 | 输 出
EN I1 I0 | Y3 Y2 Y1 Y0
0 d d | 0 0 0 0
1 0 0 | 0 0 0 1
1 0 1 | 0 0 1 0
1 1 0 | 0 1 0 0
1 1 1 | 1 0 0 0
输入代码字：I1 、I0 ；输入使能：EN
输出代码字：Y3 Y2 Y1 Y0
功能描述：当 EN = 1，输入代码字是i的二进制表示，则输出Yi (i为十进制数)位为1，其他位均为0的编码。
Y0
Y1
Y2
Y3
I0
I1
EN
2-4
译码器
逻辑框图

## Slide 5
Notes: 使用always块和case语句实现组合逻辑
当EN=1时根据A和B的组合输出对应的有效位
当EN=0时所有输出保持为0

## Slide 6
（1）双2-4译码器74LS139
74LS139
1G
2G
1A
1B
2B
2A
1Y2
1Y0
2Y0
2Y1
2Y2
2Y3
1Y1
1Y3
1
2
3
15
14
13
4
5
6
7
9
12
11
10
输 入 | 输 出
/1G B A | /Y3 /Y2 /Y1 /Y0
1 d d 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
/Y0
/Y1
/Y2
/Y3
/1G
1A
1B
1
1
1
1
1
&
&
&
&

## Slide 7
74LS138
G1
A
6
4
5
1
2
3
Y2
Y0
Y1
Y3
15
14
13
12
7
11
10
Y4
Y5
Y6
Y7
9
B
C
G2A
G2B
&
/Y4
/Y5
/Y6
/Y7
A
B
/Y0
/Y1
/Y2
/Y3
G1
C
1
/G2A
/G2B
1
1
1
1
1
1
&
&
&
&
&
&
&
&
&

## Slide 8: （2） 3-8 译码器74LS138
74LS138真值表
输 入 | 输 出
G1 /G2A /G2B C B A | /Y7 /Y6 /Y5 /Y4 /Y3 /Y2 /Y1 /Y0
0 d d d d d | 1 1 1 1 1 1 1 1
d 1 d d d d | 1 1 1 1 1 1 1 1
d d 1 d d d | 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 1 | 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 0 1 0 | 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 0 1 1 | 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 0 1 0 0 | 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 | 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 0 | 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 | 0 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 9: 译码器74LS138的使用要点
74LS138的输出信号为低有效，它有三个使能输入端（G1、/G2A、/G2B），当使能信号均有效时，才产生有效输出。
74LS138的内部功能可用逻辑表达式描述如下：Yi = G1 ∙ G2A ∙ G2B ∙ mi
其中，Yi为内部输出编码字的第i位，
mi为输入变量C、B、A的最小项（请大家注意三变量的排列顺序“ＣＢＡ”）。
74LS138 外部信号之间的关系为：
/ Yi = G1 ∙ /G2A ∙ /G2B ∙ mi
74LS138
G1
A
6
4
5
1
2
3
Y2
Y0
Y1
Y3
15
14
13
12
7
11
10
Y4
Y5
Y6
Y7
9
B
C
G2A
G2B

## Slide 10: （3）BCD译码器74LS49
74LS49是常用的一种BCD码MSI器件，它的输入编码为4位BCD码，输出为7位编码字。
七段显示器件结构
C
d
e
a
b
f
g

## Slide 11: 74LS49真值表
输 入 | 输 出
/BI D C B A | a b c d e f g
0 d d d d | 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 0 0 1 | 0 1 1 0 0 0 0
2 1 0 0 1 0 | 1 1 0 1 1 0 1
3 1 0 0 1 1 | 1 1 1 1 0 0 1
4 1 0 1 0 0 | 0 1 1 0 0 1 1
5 1 0 1 0 1 | 1 0 1 1 0 1 1
6 1 0 1 1 0 | 0 0 1 1 1 1 1
7 1 0 1 1 1 | 1 1 1 0 0 0 0
8 1 1 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 0 0 1 | 1 1 1 0 0 1 1
1 1 0 1 0 | 0 0 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1
1 1 1 0 0 | 0 1 0 0 0 1 1
1 1 1 0 1 | 1 0 0 1 0 1 1
1 1 1 1 0 | 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0
（BI：禁止显示控制端）

## Slide 12: （4）用MSI译码器实现组合逻辑函数
因为 n-2n 二进制译码器的输出对应于 n 变量函数的2n个最小项，
所以可以借用此器件来实现任何组合逻辑函数。
例1 用译码器74LS138实现 F(x,y,z) = ∑m(1,4,6,7)
逻辑图如下所示：
Y3
74LS138
G1
A
Y2
Y0
Y1
Y4
Y5
Y6
Y7
B
C
G2A
G2B
&
F
z
y
x
+5V
74LS20
R
Y3

## Slide 13: 例2 设计一个1位2进制全加器。
设：输入端分别为：被加数输入xi、加数输入yi 、 低位向本位的进位输入Ci-1
输出端分别为：本位的和输出Si 本位向高位的进位输出Ci
则一位全加器的真值表如下所示。
Ci-1xi yi | Si Ci
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
由真值表得到:
Si = ∑m3(1,2,4,7)
Ci = ∑m3(3,5,6,7)
74LS138
G1
A
Y2
Y0
Y1
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
B
C
G2A
G2B
si
xi
yi
Ci-1
+5V
ci
≥1
一位全加器逻辑图
R
½ 74LS20
½ 74LS20
≥1

## Slide 14: 2）二进制编码器
当译码器的输出编码位数少于输入编码位数时，这种器件称为编码器。
2n_ n二进制编码器通用结构如图所示，其中输入端为2n 个，输出为 n 位二进制数，因此它的输入输出关系正好与译码器的相反。
约束条件：同一时刻只能有一个输入端有效（one hot码）。
2n位输入
n位输出
二进制编码器框图
I0
I1
I2n-1
y0
yn-1
y1
二进制
编码器

## Slide 15: 例如，一个8位输入、3位输出的编码器如图所示。
这是一个8-3二进制编码器。输入: I0 〜 I7，输出: Y0 〜 Y2
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 | Y2 Y1 Y0
0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 | 0 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 | 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 | 1 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 | 1 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1
① 简化真值表？
② 输出函数表达式
Y0 = I1 + I3 + I5 + I7
Y1 = I2 + I3 + I6 + I7
Y2 = I4 + I5 + I6 + I7
当且仅当输入代码中的一位为1 ，输出编码不可能重复。I1=I2=1时，输出编码为多少？
怎样保证？
Notes: 当多位同时有效时编码输出很多情况下是完全错误的。如I1和I2同时有效，编码却说I3有效。

## Slide 16: ③电路图
④ 逻辑符号
I0
I1
I2
I3
I5
I6
I7
I4
Y0
Y1
Y2
≥ 1
≥ 1
≥ 1
Ii与Yj之间的关系：使Yj 为 1 的是哪些Ii 呢？其下标 i的二进制数的第 j 位均为1。(From “0”)
例 Y1 = I2+I3+I6+I7
即 Y1 = I010+I011+I110+I111 Y0、 Y2 ？
8-3 编码器
Y0
Y2
Y1
I0
I1
I2
I3
I5
I6
I7
I4

## Slide 17: （1）优先权编码器 Priority Encoders
如果在任一时刻，允许 2n 个输入部件中有多个部件同时提出请求，则上页的 2n–n 二进制编码器产生的 n 位编码必定有重复(?)，而不能与输入请求的条件一一对应了。为此，应对输入端进行优先权分配，使编码器仅响应请求中优先权最高的有效输入端，并产生相应的输出编码。这种具有指定输入端优先权顺序的编码器。称为优先权编码器。
8-3 优先权编码器的结构框图如下所示：
设优先权为：I7(最高)→ I6→ I5 → I4 → I3 → I2 → I1 → I0
I7
I6
I0
H7
H6
H0
A2
A1
A0
优
先
权
处
理
逻
辑
8-3
二进制
编码器
A2 = H4 + H5 + H6 + H7
A1 = H2 + H3 + H6 + H7
A0 = H1 + H3 + H5 + H7

## Slide 18: ③ 优先权处理逻辑
设 优先权为：
I7(最高) →I6 → I5 → I4 → I3 → I2 → I1 → I0
④ 输出编码为：
/A2 = H4 + H5 + H6 + H7
/A1 = H2 + H3 + H6 + H7
/A0 = H1 + H3 + H5 + H7
输出使能为：
EO = I0 + I1 + …+ I7
/EO = / I0 / I1… /I7

## Slide 19: ② 真值表
（2） MSI优先权编码器 74LS148
74LS148
I7
I6
I5
I4
I2
I1
I0
I3
EI
A2
A0
A1
EO
GS
输 入 | 输 出
/EI /I0 /I1 /I2 /I3 /I4 /I5 /I6 /I7 | /A2 /A1 /A0 /GS /EO
1 d d d d d d d d | 1 1 1 1 1
0 d d d d d d d 0 | 0 0 0 0 1
0 d d d d d d 0 1 | 0 0 1 0 1
0 d d d d d 0 1 1 | 0 1 0 0 1
0 d d d d 0 1 1 1 | 0 1 1 0 1
0 d d d 0 1 1 1 1 | 1 0 0 0 1
0 d d 0 1 1 1 1 1 | 1 0 1 0 1
0 d 0 1 1 1 1 1 1 | 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 0
① 逻辑符号

## Slide 20: （3）编码器应用举例
在多处理器系统中，需对各处理器争用总线作出仲裁。为提高仲裁速度，通常采用并行优先权仲裁方式。在争用总线的各处理器进行优先权分配后，通过优先权编码器和译码器进行裁决。逻辑电路图详细解释可参见书P70图2.45。

## Slide 21: ２.４.2 三态缓冲器
三态是指器件的输出有三种状态：即逻辑0 (L电平)、逻辑1 (H电平)和高阻抗状态(或悬浮态)。最基本的三态器件是三态缓冲器，又称为三态门或三态驱动器。
三角符号表示三态输出，它受使能输入（EN）端控制。
三态缓冲器可使多个数据源分时共享一根（条）公用线路：
为了避免多个数据源同时驱动共享线，则不能在使能一个数据源的同时使能另一个数据源。
Notes: resistance ；impedance，用Z表示，单位也是欧姆；阻抗匹配（Impedance matching）

## Slide 22: 三态缓冲器逻辑符号
矩形符号 |  |  |  | 
变形符号 |  |  |  | 
 | 原码输出 高有效使能 | 原码输出 低有效使能 | 反码输出 高有效使能 | 反码输出 低有效使能
1
EN
1
EN
1
EN
1
EN

## Slide 23: （1）标准的SSI三态缓冲器 SSI：74LS125 使能端低有效。附录B4(P273页倒数第1行) 74LS126 使能端高有效。四总线缓冲门，附录B4(P273页倒数第1行)。
最常使用共享总线的场合是多位数据总线。
例如：在8位微处理机系统中，数据总线的宽度是8，并且外围器件通常一次放置（传输、传送）8位数据到总线上。这样外围器件都在同一时刻使能8个三态缓冲器，因此每个三态缓冲器独立的对外使能输入端都多余了。
为减少总线应用中三态缓冲器的芯片数及连线,三态缓冲器中包含多个三态缓冲器时常常共用使能输入。

## Slide 24: 多端口输入，MSI 74LS541为八三态缓冲器
A1
74LS541
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
G1
G2
A1
A4
A5
A6
A7
A8
A2
A3
Y1
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y2
Y3
/G1
/G2
（2） MSI 三态缓冲器

## Slide 25: 例如：MSI 74LS541（八三态缓冲器）的应用
A1
74LS541
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
G1
G2
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
G1
G2
READ
INSEL1
INSEL2
INSEL3
•••
DB [ 0~7 ]
D1
D0
D2
D3
D4
D5
D6
D7
用户1输入
用户2输入
•••
•••
微处理器
•••

## Slide 26: 双向总线收发器74LS245八三态总线收发器
/G
DIR
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B5
B4
B3
B2
B1
B6
B7
B8
A→B
B→A
A1
74LS245
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
G
DIR
见书P81图2.65

## Slide 27: 8 个数据源共享一根数据线
74LS138
G1
A
Y2
Y0
Y1
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
B
C
G2A
G2B
SDATA
EN1
/EN2
/EN3
/SELP
/SELQ
/SELR
/SELS
/SELT
/SELU
/SELV
/SELW
SSRC0
SSRC1
SSRC2
P
Q
R
S
T
U
V
W
Notes: 表决器：一排位置的可以共享一个信号。一排8个位置的化减少了4根线，一排16个位置的话，减少了11根线。

## Slide 28: ２.４.3 数据分配器和多路选择器
1）数据分配器 下图为四路数据分配器的等效电路和框图。
框图
Y3 Y2 Y1 Y0
A1
A0
I
等效电路
Y3
Y1
Y2
I
Y0
（单刀多掷开关）
图中 I: 传送数据输入端；
A1,A0: 地址码输入端；
y3,y2,y1,y0: 输出的数据通道。
这种分配器被称为“1~4多路分配器”。
一般表达式为：yi = I 其中 i为地址码An－1……A0对应的十进制值。
Y3
1
A1
1
1
A0
1
I
&
&
&
&
Y2
Y1
Y0
逻辑电路图
1

## Slide 29: 用二进制译码器作为数据分配器
例 用1/2 74LS139作为四输出数据分配器。
将使能端G 作为数据输入端，即 I 接至G端；
将数据输入端作为地址输入端，即A端接地址A0位；B端接地址A1位。
则： /yi = I i为地址码A1A0对应的十进制数。
74LS139
1G
2G
1A
1B
2B
2A
1Y2
1Y0
2Y0
2Y1
2Y2
2Y3
1Y1
1Y3
A0
I
A1
数据输出
/y1
/y0
/y2
/y3
74LS138
G1
A
6
4
5
1
2
3
Y2
Y0
Y1
Y3
15
14
13
12
7
11
10
Y4
Y5
Y6
Y7
9
B
C
G2A
G2B
Notes: I上的bar应该去掉。

## Slide 30: 2）多路选择器
多路选择器又称数据选择器(MUX)，也是一个数字开关，可以从 n 路源数据中选择一路送至输出端。
假设有 n 组（路）输入数据源，每组（路）数据源的宽度为b 位二进制数，则反映多路选择器输出关系的框图和等效的电路如下图所示。其中高有效使能端 EN 的功能为：当EN = 0 时，所有的输出为 0。
使能
EN
SEL
D0
D1
Dn-1
选择
n 组 b 位
数据源
s
b
b
b
b
数
据
输
出
① 多路选择器的结构框图
② 多路选择器的等效功能
n = 2s
1D0
1D1
1Dn-1
2D0
2D1
2Dn-1
bD0
bD1
bDn-1
1Y
2Y
bY
SEL
EN
…
…
…
…
…

## Slide 31: ③ 多路选择器输出逻辑表达式
从n组数据源中选择哪一组数据源传送到输出端，由选择输入端的输入值 S 决定。
S与 n 的关系为：n = 2s (或 S = log2n)
S 位选择信号有 2s 种组合(即最小项)。每一种组合对应选择n ( = 2s )组输入数据源中的一组。 逻辑表达式为：
i = 0
n - 1
KY = ∑EN · mi · KDi K = 1，2，…，b
式中：KY为输出位，KDi是第 i 组输入数据源的第K位，mi 是 S 位选择输入变量的最小项。

## Slide 32: 多路选择器的原理图（某位输出多路选择器,K=0~n-1）
&
EN
KD0
KD1
KDn-1
S - n 二进制译码器
S
m0
m1
mn-1
KY
输入选择
&
&
≥ 1

## Slide 33: （1）MSI 多路选择器
八输入 1 位输出多路选择器74LS151
一个使能输入端/EN
三个选择输入端C、B、A
8 个数据输入端 D7～D0
2 个互反输出 Y、/Y
① 简化真值表
② 逻辑符号
EN
A
B
C
D0
Y
Y
74LS151
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
33
输 入 | 输 出
/EN C B A D | Y /Y
1 d d d | 0 1
0 0 0 0 | Do Do
0 0 0 1 | D1 D1
0 0 1 0 | D2 D2
0 0 1 1 | D3 D3
0 1 0 0 | D4 D4
0 1 0 1 | D5 D5
0 1 1 0 | D6 D6
0 1 1 1 | D7 D7

## Slide 34: ③逻辑电路图
Y
/Y
/EN
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A
B
C
指出电路中的一处错误

## Slide 35: 四输入 2 位多路选择器 74LS153
① 简化真值表
输 入 | 输 出
/1G /2G B A | 1Y 2Y
1 d d | 0 0
0 0 0 | 1C0 2C0
0 0 1 | 1C1 2C1
0 1 0 | 1C2 2C2
0 1 1 | 1C3 2C3
/1G
A
B
1Y
2Y
1C0
1C1
1C2
1C3
2C0
2C1
2C2
2C3
/2G
③ 逻辑符号
A
B
1C0
1Y
2Y
1G
1C1
1C2
1C3
2G
2C0
2C1
2C2
2C3
74LS153
② 逻辑电路图
输出是单独控制的！

## Slide 36
二输入4 位多路选择器 74LS157
① 简化真值表
③ 逻辑符号
输 入 | 输 出
/G S | 1Y 2Y 3Y 4Y
1 d | 0 0 0 0
0 0 | 1A 2A 3A 4A
0 1 | 1B 2B 3B 4B
G
S
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
1Y
2Y
3Y
4Y
1Y
2Y
3Y
4Y
/G
S
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
② 逻辑电路图

## Slide 37: 三态输出多路选择器
具有三态输出的多路选择器，当其使能输入无效时，将强制输出端处于高阻抗。
有三态输出端的多路选择器的输出端可以直接连接在一起(参见举例,毛老师教材P141，图3.76)，使得用这种器件可以方便地组成更大的多路选择器 MUX，常用的这种器件有74LS251，74LS253和74LS257等。
74LS151: INPUT:8 ,OUTPUT:1
74LS153: INPUT:4 ,OUTPUT:2
74LS157: INPUT:2 ,OUTPUT:4
74LS251,74LS253, 74LS257: 为三态输出多路选择器。

## Slide 38: （2）多路选择器的扩展
使用无三态输出的多路选择器及译码器
例：设计一个32位输入 1 位多路选择器。
5个选择输入：XA4～XA0 32路输入：X31～X0
采用 4 个74LS151，每个器件可处理8个输入，这样将输入分为4组，每组由一个74LS151处理
选择输入的低三位XA2～XA0 连接到 4 个74LS151的C、B、A端，决定组内选择
选择输入的高二位XA4、XA3 通过一级2-4译码器1/2 74LS139产生 4 个输出，每个输出连接到一个74LS151的使能输入端。

## Slide 39: 用74LS151组成的 32输入 1 位多路选择器
EN
A
B
C
•••
X0
X7
Y
Y
EN
A
B
C
•••
X8
X15
Y
Y
EN
A
B
C
•••
X16
X23
Y
Y
EN
A
B
C
X24
X31
Y
Y
≥1
XA1
XA2
1G
1A
1B
1Y0
1Y1
1Y2
1Y3
XA0
XA3
XA4
/XEN
XOUT
74LS139
74LS151
•••

## Slide 40: 使用三态输出的多路选择器及译码器
例：用74LS251设计一个32输入 1 位多路选择器。
当输出处于高阻态时，该输出线可以与其他输出线直接连接在一起，并且不影响其他输出线的高、低电平。
在任意时刻只能有一个74LS251被74LS139使能，此时输出线XOUT和/XOUT上的逻辑值就是该被使能的74LS251的输出值
当输入使能/XEN无效时，所有74LS251的输出为高阻态，输出线XOUT和/XOUT上的逻辑值不确定。

## Slide 41: 用74LS251组成的 32输入 1 位多路选择器。
74LS139
•••
X0
X7
•••
X8
X15
•••
X16
X23
•••
X24
X31
XA1
XA2
1Y0
1Y1
1Y2
1Y3
XA0
XA3
XA4
/XEN
XOUT
74LS251
/XOUT
1G
1A
1B
EN
A
B
C
Y
Y
EN
A
B
Y
C
Y
EN
A
Y
B
C
Y
EN
A
B
C
Y
Y

## Slide 42: 采用多级MUX的树形结构
将多路选择器MUX分级连接，低一级(前一级) MUX的输出作为其高一级(后一级) MUX的数据输入；
用选择输入信号的低位控制低一级MUX，高位控制高一级MUX
各级的使能输入用同一个信号进行控制。
例 采用多级树形结构组成64输入 1 位多路选择器。
Notes: 采用多级树形结构组成66输入 1 位多路选择器？

## Slide 43: 我们掌握了多路选择器的扩展使用， 译码器的扩展呢？
XA3
XA4
XA1
XA2
XA0
/EN
•••
XA5
74LS151
EN
A
B
C
Y
Y
XOUT
/XOUT
D0
D7
U9
D1
•••
X8
X15
X56
X63
•••
X0
X7
74LS151
EN
A
B
C
Y
Y
EN
A
B
C
Y
Y
•••
U1
U2
D0
D7
D0
D7
•••
EN
A
B
C
Y
Y
U8
D0
D7
64输入1位多路选择器。

## Slide 44: （3）用多路选择器实现任意组合逻辑函数！
例1 F (x,y,z) = ∑ m3 (1,2,6,7)
① 选择 S ＝ 3 的MUX 74LS151 ，把 x、y、z 分
别连到 74LS151 的 C、B、A 选择端，并使数据输
入端为:
D0 = D3 = D4 = D5 = 0
D1 = D2 = D6 = D7 = 1
则输出端Y的输出即为F。
EN
A
B
C
D0
Y
Y
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
F
+5V
R
z
y
x
大家不要忘了芯片的使能信号

## Slide 45: ②用“四选1”多路选择器实现该三变量逻辑函数
将函数 F 改写成变量表达式： F (x,y,z) = ∑ m3 (1,2,6,7)
F
A
1C1
B
1C0
1G
1C2
1C3
x
+5V
y
1
z
½ 74LS153
R
1Y
i=1
3
F =∑mi Di
= m0 D0 + m1 D1 + m2 D2 + m3D3
i=0

## Slide 46: 例2 F (x,y,z) = ∑m3 (1,2,3,6)
选用 4 输入 1 位多路选择器74LS153。
① 列出函数F的真值表（仅取值为1的部分）
mi | x y | z | Ci
m1 m2 m3 m6 | 0 0 0 1 0 1 1 1 | 1 0 1 0 | C0 = z C1 = 1 C3 = z
 | 0 | 1
0 | z | 0
1 | 1 | z
y
x
F
A
B
1C0
1G
1C1
1C2
1C3
+5V
y
x
1
z
½ 74LS153
1Y

## Slide 47: 例2 F (x,y,z) = ∑m3 (1,2,3,6)，用74LS153实现。
② 列出函数F的卡诺图
z
xy
 | 1 | 1 | 
1 | 1 |  | 
C0 = z
C1 = 1
C2 = 0
C3 = z
F
A
B
1C0
1G
1C1
1C2
1C3
+5V
y
x
1
z
½ 74LS153
1Y

## Slide 48: 例3 F(w,x,y,z) = ∑m4 (3,4,5,6,7,9,10,12,14,15)
yz
①选择有三个输入选择变量的 8 输入 1 位多路选择器
74LS151。将w、x、y分别接入地址端，z 接入数据端。
wx
 | 1 | 1 | 
 | 1 |  | 1
1 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 1
D0 = 0
D2 = 1
D4 = z
D6 = z
D1 = z
D3 = 1
D7 = 1
D5 = z
EN
A
B
C
D0
Y
Y
74LS151
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
F
+ 5V
y
x
w
1
z

## Slide 49: 例3 F(w,x,y,z) = ∑m4 (3,4,5,6,7,9,10,12,14,15)
②选择4 输入 2 位多路选择器74LS153。
将w、x、y作为地址端，z 作为数据端。
yz
wx
当w=0 时：D0 = 0
D2 = 1
当w=1 时：D4 = z
D6 = z
D1 = z
D3 = 1
D7 = 1
D5 = z
F
A
B
1G
1C1
1C2
1C3
+5V
y
x
z
74LS153
2Y
≥1
2C0
2C1
2C2
2C3
1C0
1Y
1
w
1
2G
 | 1 | 1 | 
 | 1 |  | 1
1 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 1
③ 或门
不能忘！

## Slide 50: 2.4.4 比较器和加法器
比较器是对两个位数相同的二进制整数进行数值比较，并判断其大小关系的逻辑器件。
比较大小关系的结果有三种：
大于(>)、等于(＝) 、小于(<)
相等比较的过程总是从高位开始比较，只有当相同位比较结果相等时，才进行低位比较。因此，两个一位二进制数的比较是整个比较器操作的基础。
1）比较器
相等的比较过程

## Slide 51: 例 四位二进制数的相等比较器。
判断两个一位二进制数是否相等，可用异或门、异或非门(同或门)实现，其逻辑表达式为：
同理，异或门及异或非门也可以实现两个多位数的比较。
NEQ = (A0⊕B0) + (A1⊕B1) + (A2⊕B2) + (A3⊕B3)
对应的两个逻辑电路如下图所示。

## Slide 52: （1）重复电路 （串行组合电路）
串行重复电路是一种组合逻辑电路，它包含几个同样的模块，每个模块有四种类型的输入和输出：
基本输入、基本输出、级联输入、级联输出，其中：最左边的级联输入称为边界输入，最右边的级联输出称为边界输出。
电路的一般结构如图所示：
PI和PO理解为向量

## Slide 53: 串行电路的重复操作步骤如下：
⑴ C0 置初值，并置 i 为0；
⑵ 用Ci 和 PIi 运算得到 POi和 Ci +1 ；
⑶ i + 1 → i；
⑷ 如果 i 小于 n，返回步骤⑵。
在串行重复电路中，通过提供给各个模块基本的输入 PI0 ~ PIn ，
利用模块的串行级联完成步骤⑵～⑷的循环。
串行电路非常适用于简单、重复的逻辑运算问题，用串行重复电路可以组成串行比较器、串行加法器和减法器等。
PI和PO理解为向量
下面举例说明。

## Slide 54: 例 串行重复比较电路
判断二个 n 位2进制数是否相等的串行比较电路，如图(b)所示：
一位串行比较模块参见图(a)
( a )
=1
x
y
&
EQI
EQO
完整的 n 位串行比较电路参见图(b)
( b )
CMP
EQO
EQI
EQ0
CMP
EQO
EQI
EQ1
CMP
EQO
EQI
EQn-1
EQn
•••
x0
y0
x1
y1
xn-1
yn-1
EQ2
比较模块
比较模块
比较模块

## Slide 55: （2） 超前电路
在串行电路中，计算延迟时间随着参与运算的位数n的增加而增大。为了提高速度，采用超前电路。即各个模块直接产生供超前电路进行运算的中间信号，由超前电路对这些信号同时进行处理，从而产生输出结果。超前电路框图如下图所示。
PI
PI0
CPO
模块
CPO0
PI1
PI
CPO
模块
PIn
CPO1
PI
CPO
模块
CPOn
•••
CPI0
CPI1
CPIn
CPO0
CPO1
CPOn
CI
CO
C0
Cn
•••
•••
超前电路
基本输入
PO0
PO1
POn
基本输出
•••
边界输入
边界输出

## Slide 56: 例 超前相等比较器
=1
x0
y0
=1
x1
y1
=1
Xn-1
Yn-1
EQn
• • •
EQ0
&
CPQ0
1
CPQ1
CPQn-1
（b）或非门实现
=1
x0
y0
=1
x1
y1
=1
Xn-1
Yn-1
EQn
• • •
/CPQ0
EQ0
&
/CPQ1
/CPQn-1
（a）与门实现
CPQi = xi ⊕ yi i = 0,1, …,n-1
EQn = EQ0 • CPQ0 • CPQ1 • … • CPQn-1 (a)
= EQ0 + CPQ0 + CPQ1 + … + CPQn-1 (b)
基本输入： xi 和 yi
边界输入： EQ0
边界输出： EQn
中间变量： CPQi
(i = 0,1, …,n)
Notes: 此图中用了CPQ，上页用的是CPO，最好要统一起来。

## Slide 57: （3）MSI比较器
四位比较器74LS85
① 电路的逻辑符号
74LS85
ALTBIN
ALTBOUT
AEQBIN
AEQBOUT
AGTBIN
AGTBOUT
A0
A1
A2
A3
B0
B1
B2
B3
② 一个 输入处理模块的
逻辑框图
≥1
&
&
&
&
1
1
Ai
Bi
PLi
PEi
PGi

## Slide 58: ③ 逻辑表达式
PG3=A3 B3 ； PE3= A3 ⊕ B3 ； PL3=A3 B3
PG2=A2 B2 ； PE2= A2 ⊕ B2 ； PL2=A2 B2
PG0=A0 B0 ； PE0= A0 ⊕ B0 ； PL0=A0 B0
PG1=A1 B1 ； PE1= A1 ⊕ B1 ； PL1=A1 B1
四位二进制比较器有四个输入处理模块，产生了 12个中间变量，它们是：
≥1
&
&
&
&
1
1
Ai
Bi
PLi
PEi
PGi
如何才能整个电路的三个输出结果呢？

## Slide 59: 四位比较器的输出逻辑表达式
AGTBOUT = (A>B) + (A=B) •AGTBIN
= PG3+PE3• PG2+ PE3• PE2• PG1 + PE3• PE2• PE1• PG0
+ PE3• PE2• PE1• PE0• AGTBIN
AEQBOUT = (A=B) •AEQBIN
= PE3• PE2• PE1• PE0• AEQBIN
ALTBOUT = (A<B) + (A=B) •ALTBIN
= PL3+PE3• PL2+ PE3• PE2• PL1 + PE3• PE2• PE1• PL0
+ PE3• PE2• PE1• PE0• ALTBIN
⑤ 逻辑电路图
74LS85的逻辑符号，参见书P84图2.71
Notes: 从逻辑表达式就可以知道，A3和B3是最高有效位，A0和B0是最低有效位。

## Slide 60: ⑥ 74LS85比较器的级联
举例 用三个74LS85级联构成 12 位比较器(待比较数XD与YD各12位)。
74LS85
ALTBIN
ALTBOUT
AEQBIN
AEQBOUT
AGTBIN
AGTBOUT
A0
A1
A2
A3
B0
B1
B2
B3
74LS85
ALTBIN
ALTBOUT
AEQBIN
AEQBOUT
AGTBIN
AGTBOUT
A0
A1
A2
A3
B0
B1
B2
B3
74LS85
ALTBIN
ALTBOUT
AEQBIN
AEQBOUT
AGTBIN
AGTBOUT
A0
A1
A2
A3
B0
B1
B2
B3
+5V
XD[0~11]
XEQY4
XGTY4
XD4
YD4
XD5
XD6
XD7
YD5
YD6
YD7
XD8
XD9
XD10
XD11
YD8
YD9
YD10
YD11
XD0
XD1
XD2
XD3
YD0
YD1
YD2
YD3
YD[0~11]
XLTY4
XEQY8
XGTY8
XLTY8
XGTY
XEQY
XLTY
Notes: 有两种数据比较法：高位在前和高位在后；目前这种接法最好。

## Slide 61: 八位比较器74LS682
74LS682有两个低有效输出端：PEQQ(等于) 及 PGTQ(大于)
逻辑符号及各种条件输出如下图所示。
P0
Q0
Q7
P7
1
≥1
&
&
PEQQ
PGTQ
/ PGTQ( ≯ )
/ PEQQ( ≠ )
PEQQ( = )
PGTQ( ＞)
PGTQ( ≥ )
PLTQ( ＜ )
/ PLTQ( ≮ )
1
P1
Q1
74LS682

## Slide 62: 2） 加法器
半加器的 HS 和 CO 的逻辑表达式为：
逻辑符号如右图所示。
半加器
x
y
HS
CO
全加器的 S 和 Cout 的逻辑表达式为：
S = x⊕y ⊕Cin
Cout = x • y + x • Cin + y • Cin
逻辑符号如下图所示。
全加器
X
Y
S
COut
Cin
1A
1B
1Cn
1A
1B
1Cn
1∑
1Cn+1
2∑
2Cn+1
74LS183
用于级联时的全加器符号
X
Y
Cin
Cout
S

## Slide 63: （1）n位加法器（行波加法器,串行加法器）
n个全加器级联，每个全加器处理两个一位二进制数相加，则可以构成两个n位二进制数相加的加法器。由于进位信号是逐级地由低位向高位产生，又称为行波加法器。
X
Cin
Cout
Cn
Cin
Cout
Cn-1
Cin
Cout
C1
C0
•••
x0
y0
xn-1
yn-1
Cn-2
xn-2
yn-2
Y
Y
Y
X
X
S
S
S
Sn-1
Sn-2
S0
由于进位信号逐位产生，这种加法器速度低。最坏的情况时进位从最低位传送至最高位。行波加法器的最大运算时间为：
TADD = TXYCOUT + (n-2) • TCINCOUT + TCINS
其中： TXYCOUT 是最低位全加器中由 x 和 y 产生进位Cout 的延迟时间， T CINCOUT 是中间位全加器中由 Cin 产生 Cout 的延迟时间，TCINS 是最高位全加器中由 Cin 产生 S 的延迟时间。
Notes: 其实，这种加法器的计算延时没有必要这样严格分为三类！因为产生进位与产生本位和的时间是一样的。

## Slide 64: （2）超前进位加法器
超前进位加法器的结构框图如下图所示：
x0
y0
yn-1
xn-2
yn-2
Sn-1
Sn-2
S0
Cn
Sn
超前进位发生器
Pn-1
Gn-1
Cin
G
Cn-1
Cin
G
C0
•••
Y
Y
X
X
S
S
P
P
xn-1
X
Cin
G
Y
S
P
Pn-2
Gn-2
Cn-2
P0
G0
Cn-2
Cn-1
输入处理模块的逻辑表达式为：
S = x⊕y ⊕Cin = P ⊕Cin ，令G = x • y ， P = x ⊕ y
Cout = x • y + (x ⊕ y ) Cin = G + P • Cin
如何通过超前
电路得到各Ci ？

## Slide 65: 例 三位二进制加法的进位输出可写成：
X
Y
G
P
S
Cin
xi
yi
Gi
Ci
Si
Pi
可以由二个半加器组成的一个全加器构成输入处理模块，如下：
C1 = G0 + P0 • C0
C2 = G1 + P1 • C1 = G1 + P1 • (G0 + P0 • C0) = G1 + P1 • G0 + P1 • P0 • C0
C3 = G2 + P2 • C2 = G2 + P2 • (G1 + P1 • G0 + P1 • P0 • C0)
= G2 + P2 • G1 + P2 • P1 • G0 + P2 • P1 • P0 • C0
逻辑图参见教材P87图2.77。
特点：所有进位都是同时产生的，故电路延时时间与位数多少无关。
在位数较多时其运算速度比行波加法器的要快得多。
=1
=1
x
y
Pi
S
Cin
&
&
Gi
Cout
≥1
a
b
c
s
h_adder
a
b
c
s
h_adder
a
ci
b
s
co
c1
c2
s1
u1
u2

## Slide 66: （3） MSI加法器74LS283
这是一个快速进位四位二进制加法器。 逻辑符号如下所示。
可以用74LS283级联构成 n 位加法器，级联方式为：
片内（4位）超前进位； 片间为行波进位
C0
74LS283
A0
B0
A1
B1
A2
B2
A3
B3
S0
S1
S2
S3
C4
例1 用MSI四位二进制加法器实现两个一位
十进制8421BCD码的加法器。
一位8421BCD码所能表示的值是 0~9；
两个8421BCD码相加所得和的范围是0~18；
如果其和的范围在 0~9 之间，则不需要进
行校正；
如果其和在 10~18 之间，则必须进行校正。
参见下页真值表所示。

## Slide 67: 两个一位8421码相加之和的校正表
十进 | 未校正 BCD码和 | 校正的 BCD码和 | 十进 | 未校正 BCD码和 | 校正的 BCD码和
制数 | C4 S3 S2 S1 S0 | C4' S3' S2' S1' S0' | 制数 | C4 S3 S2 S1 S0 | C4' S3' S2' S1' S0'
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 | 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

## Slide 68: 两个一位8421码加法器的逻辑图
当和需要校正(即C4′= 1)时，则需作+0110(+6)校正。
B3
B2
B1
B0
A3
A2
A1
A0
C0
C4
S3
S2
S1
S0
74LS283
B3
B2
B1
B0
A3
A2
A1
A0
C0
C4
S3
S2
S1
S0
74LS283
S0'
S1'
S2'
S3'
y3
x3
y2
x2
y1
x1
y0
x0
1≤
&
&
C4′

## Slide 69: 作业
2.13,2.14,2.15,2.18,2.19