## Slide 1: 数 字 逻 辑 电 路
朱正东
数 字 逻 辑 电 路
王今雨

## Slide 2: 第三章 时序电路的分析与设计
学习要求：
●熟悉时序电路的一般形式、分类和描述方法
●掌握时序电路双稳态元件的内部结构、逻辑符号、次态真值表和次态方程
●熟练掌握同步时序逻辑电路的分析和设计方法
●掌握脉冲异步时序逻辑电路的分析和设计方法
●熟练掌握常用中规模集成电路的应用

## Slide 3: 3.2 同步时序电路的分析与设计
3.2.1 同步时序电路的分析
  同步时序电路分析的一般步骤
  同步时序电路分析举例
3.2.2 同步时序电路的设计
  同步时序电路设计步骤
  建立原始状态图和原始状态表——构图法
  状态化简：完全给定与不完全给定同步时序电路状态表的化简
  状态分配：相邻状态分配法
  激励函数和输出函数的确定
  电路分析与说明、设计举例

## Slide 4: 3.2.1 同步时序电路的分析方法
时序电路的分析是根据逻辑电路图得到反映时序电路工作特性的状态表、状态图及电路功能的描述。通常，分析工作从组合逻辑的分析着手，一般步骤如下：
（1）列出激励函数及输出函数表达式：
a、激励函数 = G( 输入，现态 )
b、Mealy型输出函数 = F( 输入，现态 ) or
Moore型输出函数 = F( 现态 )
（2）根据触发器的次态方程得到各个状态变量的次态方程：
次态 = Q( 输入，现态 )

## Slide 5: 3.2.1. 同步时序电路的分析方法（续）
（3）根据状态变量的次态方程填写二进制状态表。
（4）根据输出函数表达式填写输出值，得到二进制状态输出表。
（5）每一个二进制状态分配一个字母状态名，从而得到状态输出表。
（6）根据状态输出表，画出状态图。
（7）电路特性描述，确定电路的逻辑功能（很容易漏了这个分析步骤！）。

## Slide 6: 用 D 触发器组成的Mealy 型电路
X
&
X
X
Q1
Q1
Q0
D0
D1
Q0
Q1
Z
次态逻辑（组合逻辑部分）
状态存储器
输出逻辑
现态
CLK
≥1
≥1
&
&
&
&
1
1
1
Q0
激励
&
D
CLK
Q
Q
D
CLK
Q
Q
例1 分析如图所示电路的特性。

## Slide 7: 分析步骤如下：
（3）填写二进制状态表，见表(a)。
（4）填写二进制状态输出表，见表(b)。
（1）列出激励函数及输出函数表达式：
D0 = X Q0 + X Q0
D1 = X Q1 + X Q1 Q0 + X Q1 Q0
Z = XQ1Q0
（2）写出各状态变量的次态方程。
由 D触发器的次态方程：Q n+1=D，可得：
Q0 = D0 Q1 = D1
代入激励函数D0，D1，则表达式为：
Q0 = X Q0 + X Q0
Q1 = X Q1 + X Q 1Q0 + X Q1 Q0
n+1
n+1
n+1
n+1
根据触发器的次态方程得到各个状态变量的次态方 程：
根据状态变量的次态方程填写
根据输出表达式填写：Z=xQ1Q0

## Slide 8
（5）写出状态/输出表
设定 00 = A, 01 = B, 10 = C, 11 = D
则 可得到状态输出表(c)
其中：S—现态 Sn+1—次态
（6）根据状态输出表画出状态图，见图(d)。
(c) 状态/输出表
 | 0 1
A B C D | A/0 B/0 B/0 C/0 C/0 D/0 D/0 A/1
X
S
Sn+1 /Z
0/0
C
A
B
D
1/0
1/0
1/1
1/0
0/0
X/Z
0/0
0/0
(d)状态图
(b) 二进制状态/输出表
 | 0 1
00 01 10 11 | 00/0 01/0 01/0 10/0 10/0 11/0 11/0 00/1
X
Q1Q0
Q1 Q0 /Z
n+1
n+1
(a) 二进制状态表
X
Q1Q0
Q1 Q0
n+1
 | 0 1
00 01 10 11 | 00/0 01/0 01/0 10/0 10/0 11/0 11/0 00/0
X
Q1Q0
n+1

## Slide 9: （7）电路特性描述
由状态图可看出，此电路功能为：当输入 4 个“1”时，输出为1。
假设从初态A开始，输入X为：10110010
按照状态图列出状态响应序列如下：
在上述分析中，没有考虑触发是前沿触发还是后沿触发，也没有考虑输入是脉冲还是电平。可根据逻辑电路中所用的触发器类型及输入信号说明，按照上述状态响应序列画出时序波形图。
时钟节拍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
S | A | B | B | C | D | D | D | A
Sn+1 | B | B | C | D | D | D | A | A
Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0/0
C
A
B
D
1/0
1/0
1/1
1/0
0/0
X/Z
0/0
0/0
状态图

## Slide 10
0/0
10
00
01
11
1/0
1/0
1/1
1/0
0/0
X/Z
0/0
0/0
(a) 状态图
CLK
X
Z
Q1
Q0
(c) 脉冲输入的典型时间图
CLK
输入
(d) 触发边沿与读值
0
1
CLK
Q1
Q0
X
Z
(b) 电平输入的典型时间图
Z = XQ1Q0

## Slide 11
CLK
X
Q1
Q0
(f) 通常的脉冲输入时间图
CLK
Q1
Q0
Z
(e) 通常的电平输入时间图
X
Z
0/0
10
00
01
11
1/0
1/0
1/1
1/0
0/0
X/Z
0/0
0/0
(a) 状态图
CLK
输入
(d) 触发边沿与读值（建立与保持时间一致起来考虑！）
0
1

## Slide 12: 例2 分析如图所示电路（补充1）。
J0
Q0
1
Z
x
y
CLK
x
x
x
y
y
y
y
Q0
Q0
Q1
Q1
K0
J1
K1
Q0
≥1
≥1
≥1
≥1
y
J
CLK
Q
Q
K
J
CLK
Q
Q
K
&
&
&
&
&
&
&

## Slide 13: 分析步骤如下：
（1） 列出激励函数及输出函数表达式：
J0 = x • y K0 = x • y + y • Q1
J1 = x • Q0 + y K1 = y • Q0 + x • y • Q0
Z = Q1 • Q0 + Q1 • Q0
（2） 列出状态变量的次态方程：
由 JK触发器的次态方程：Q n+1 = J Q + K Q，可得：
Q0n+1 = J0 • Q0 + K0 • Q0
= x • y • Q0 + x • y • Q0 + x • Q1 • Q0 + y • Q1 • Q0
Q1n+1 = J1 • Q1 + K1 • Q1
= x • Q1 • Q0 + y • Q1 + x • y • Q1 + y • Q1 • Q0
+ y • Q1 • Q0 + x • Q1 • Q0

## Slide 14
(3)画二进制状态表及状态输出表

## Slide 15
(4)画状态表和状态图
00-A，01-B，10-C，11-D
Notes: 注意二进制状态表中的状态和输入的二进制排列！

## Slide 16
16
(5) 电路特性说明：
此时序电路有 4 个状态，状态之间的转换由x、y控制：
① 当 xy = 00 时，原状态保持不变；
② 当 xy = 10 时，状态在A→B → C → D → A循环，并在A、D状态时输出1。

## Slide 17
17
(5) 电路特性说明：
③ 当 xy 为 01，11 时，状态转换顺序与起始状态有关：
若起始状态为 A 或 C，则状态在A、C之间循环；
若起始状态为 B，则状态将是 B → D → C → A，然后在 A、C 之间循环。

## Slide 18: 第3章作业（1）
20:19:10
18
3.2、3.3、3.4、3.6 、3.7 、 3.8、3.13

## Slide 19: 2. 同步时序电路的设计
同步时序电路分析与设计的比较：
逻辑电路图
逻辑表达式
二进制状态表
状态图
（字母）状态表
功能特性描述
分析过程
设计过程
1、建立原始状态图和状态表
2、状态化简求得最简状态表
3、状态分配求得二进制状态表
4、选择触发器，确定激励函数
和输出函数
5、画出逻辑电路图

## Slide 20: 1）建立原始状态图(表)
建立原始状态表的关键是确定以下三个问题：
1、用户需求所描述的电路应包括多少状态？
2、状态之间的转换关系如何？
3、电路在哪些情况下产生输出（即输出情况如何）？
要求：确保逻辑功能的正确性
方法：直接构图（表）法
先确定是哪种类型的电路（mealy、Moore）；
假设一个初始状态；
考虑接收到一个新的输入组合时，确定它的次态：①是不是现态？②是不是另一个已经存在的状态？③还是应该建立一个新的状态？
检查得到的状态图是否满足要求（用户需求）。

## Slide 21: 例1 电路有一个输入信号x，设计一个串行“1101”序列检测器。即当输入 x 出现“1101”
(或在出现“1101”后，x一直保持为1)组合时，输出 Z=1；否则 Z=0 。
S1 /0
S110 /0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
S11 /0
S0 /0
S1101 /1
(1)画出原始状态图
(2) 写出原始状态表
 | 0 | 1 | z
S0 | S0 | S1 | 0
S1 | S0 | S11 | 0
S11 | S110 | S11 | 0
S110 | S0 | S1101 | 0
S1101 | S0 | S1101 | 1
x
y

## Slide 22: 例 2 设计一个同步时序电路，此电路有两个输入 x和 y 及一个输出 z 。如果 x 连续两次输入同样的值时，输出 z = 1 ，并且在此之后如果 y 输入一直保持为 1，则输出 z 保持为 1；否则，输出 z = 0。
S0/0
00 01
SI/0
S1/0
10
11
00
01
10
11
00
01
10
11
0001
10
11
S00/1
S11/1
10
00
01
11
(1) 画出原始状态图（输入：xy）
 | 00 | 01 | 10 | 11 | z
SI | S0 | S0 | S1 | S1 | 0
S0 | S00 | S00 | S1 | S1 | 0
S1 | S0 | S0 | S11 | S11 | 0
S00 | S00 | S00 | S1 | S11 | 1
S11 | S0 | S00 | S11 | S11 | 1
(2) 原始状态表
每一种状态都要考虑到下一个输入变量的可能组合
n输入，必须考虑够2n个可能组合
Notes: 这个例子还是蛮难的，主要是S00与S11之间的转换要仔细考虑！如果0、1能连续用就是上图的结果，不能联系用则只有四个独立状态！

## Slide 23: 2) 状态化简
(1) 完全给定同步时序电路状态表的化简
等效的相关概念
状态等效定义
设：S1 和 S2 是完全给定时序电路 M1和 M2 ( M1和 M2可以是同一个电路)
的两个状态，作为初态同时加入任意输入序列，所产生的输出序列完全
一致，则状态 S1 和 S2 是等效(或等价)的，称 S1和 S2 是等效对，
记为 (S1，S2)。
在同一电路中等效状态可以合并为一个状态。
即：( S1，S2 ) → S

## Slide 24: 等效的传递性
如果有状态S1和S2等效，状态S2和S3等效，则状态S1 和 S3 也等效，记为：
( S1，S2 )，( S2，S3) → ( S1，S3)
等效类
所含状态都可以相互构成等效对的等效状态的集合，称为等效类。
即：( S1，S2 ，S3 ) → ( S1，S2)( S2，S3) ( S1，S3)
( S1，S2)( S2，S3) ( S1，S3) → ( S1，S2 ，S3 )
最大等效类
在一个原始状态表中，不能被其他等效类所包含的等效类称为最大等效类。
化简原则：
在原始状态表中找出所有最大等效类，将每个最大等效类合并为一个状态。

## Slide 25: 根据状态等效的定义，等效对的判断标准（利用状态图、状态表）
条件1： 它们的输出完全相同（identical outputs ）。
条件2：它们的次态满足下列条件之一：
① 次态相同
② 次态交错
③ 次态维持
④ 后续状态等效
⑤ 次态循环

## Slide 26: 等效关系判断条件的说明
1/0
0/0
① 次态相同
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
② 次态交错
S1
S2
S3
S4
1/0
0/0
S1,S2
S3
0/0
1/0
S4
S1
S2
S3
S1,S2
S3
0/0

## Slide 27: 等效关系判断条件的说明
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
③ 次态维持
S1
S2
S3
S1,S2
S3
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/0
1/0
0/1
0/1
0/0
0/0
1/1
1/1
0/1
0/0
1/1
1/0
0/1
④ 后继状态等效
S1
S2
S3
S4
S5
S1
S2
S5
1/0
S3S4
S1S2
S3S4
S5

## Slide 28: 等效关系判断条件的说明
0/0
1/1
0/1
1/1
0/0
1/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/0
0/1
0/1
⑤ 次态循环
S1
S2
S3
S4
S5
S5S6
S3S4
S6
0/0
0/0
1/1
1/1
1/0
S1S2
图中次态的等效依赖关系
(S1,S2)
(S5,S6)
(S3,S4)

## Slide 29: 利用隐含表进行状态化简
例 化简下图所示的原始状态表
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
yn+1/z
x
y
隐含表：标注原始状态表中所有状态之间，按照等效条件进行两两比较
Notes: 一看这个表就知道这个时序电路有两个输入信号（不包括时钟和复位信号），八个状态组成。

## Slide 30: ①直角梯形表，进行顺序比较，行数、列数、小方格
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
等效判断两个条件

## Slide 31: ②关联比较
B | × |  |  |  |  |  | 
C | × | AF |  |  |  |  | 
D | AF BD | × | × |  |  |  | 
E | × | AF DF | DF | × |  |  | 
F | √ | × | × | BD | × |  | 
G | AF DG | × | × | AF BG | × | AF DG | 
H | × | AF BC | BC | × | BC DF | × | ×
 | A | B | C | D | E | F | G
由关联比较得到如下
等效对：
(A,F) ，(B,C)
(B,H)， (C,H)
×
×
×
√
×
×
√
×
√
×
×

## Slide 32: ③列出最大等效类
有 (B,C) ，(B,H) ，(C,H) → (B,C,H)
由关联比较得到如下
等效对：
(A,F) ，(B,C)
(B,H)， (C,H)
因而得到两个最大等效类：(A,F) 和 (B,C,H)
重新命名状态名

## Slide 33: ④最小化状态表
 | 00 | 01 | 10 | 11
A' | C'/0 | C'/0 | A'/0 | A'/0
B' | B'/1 | C'/0 | D'/1 | A'/0
C' | C'/0 | B'/0 | A'/0 | A'/0
D' | B'/1 | A'/0 | D'/1 | A'/0
E' | E'/0 | E'/0 | A'/0 | A'/0
x
y
(A,F) (B,C,H) (D) (E) (G)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
A' B' C' D' E'
 | 00 | 01 | 10 | 11
A | D/0 | D/0 | F/0 | A/0
B | C/1 | D/0 | E/1 | F/0
C | C/1 | D/0 | E/1 | A/0
D | D/0 | B/0 | A/0 | F/0
E | C/1 | F/0 | E/1 | A/0
F | D/0 | D/0 | A/0 | F/0
G | G/0 | G/0 | A/0 | A/0
H | B/1 | D/0 | E/1 | A/0
x
y
yn+1/z

## Slide 34: （2） 不完全给定同步时序电路状态表的化简
相容的概念
状态相容的定义
设： S1 和 S2 是不完全给定时序电路M1和 M2 (M1和 M2可以是同一个电路)的两个状态，以其作为初态同时加入预定的允许输入序列(除最后一个次态外，其他次态都是确定的)，所产生的输出序列一致
( 认为与其对应的不确定输出和确定的输出相同)，
则状态 S1 和 S2 是相容的。
我们称 S1和 S2 是相容对。 记为： (S1，S2)。
反映在状态表：两个状态确定部分相同，无关项按照
确定部分取同一值，这两状态将变为等效状态。
 | 0 | 1
A | A/0 | D/d
B | A/0 | D/0
C | A/0 | D/1
D | A/0 | C/1
不完全给定的概念
如右下图所示，次态或输出中包含有无关项(d)。
x
y

## Slide 35: 根据定义，相容对（两个状态是否相容）的判别标准:
条件一：它们的输出相同；
条件二：它们的次态必须满足下列情况之一:
1、次态相同
2、次态交错
3、次态维持
4、后继状态相容
5、次态循环
注意：一方给定,一方不给定（即为无关项d）的输出和次态均当作相同。

## Slide 36: 状态相容无传递性 如左图中，(A，B) 、(A，C)相 容，但(B ,C)不相容
相容类
两两相容的状态的集合称为相容类。
 | 0 | 1
A | A/0 | D/d
B | A/0 | D/0
C | A/0 | D/1
D | A/0 | C/1
x
y
A
B
C
A
B
D
C
A
B
E
C
D
A
B
F
C
D
E
最大相容类
不能被其他相容类所包含的相容类。
合并图
合并图
因为相容没有传递性，为了从“相容对”中找出“相容类”，采用合并图：将状态以点形式均匀标示在一个圆周，所有相容对用直线连接，顶点之间都有连线的多边形就构成了一个相容类。

## Slide 37: 最小化相容状态集确定
覆盖性 Coverd：能包含全部的原始状态。
闭合性 Closure：任一个相容类的次态应属于该集内的一个相容类。
最小化条件： 选择满足“覆盖”和“闭合”的相容类且数目最少（但不一定最好！）。
不完全给定状态表的化简过程
利用隐含表寻找相容对；
利用合并图确定最大相容类；
采用覆盖闭合表进行相容类集的选择，建立最小化状态表。
共引入了3个新工具！
从最大相容类中选择一组相容类构成最小化状态表，需要保证：是否能包含原始状态表中的所有状态、所有可能输入条件下的次态。

## Slide 38: 例1 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
B | AC |  |  | 
C | AD | × |  | 
D | √ | √ | √ | 
E | √ | × | AD | BC
 | A | B | C | D
利用隐含表寻找相容对：(A,B),(A,C),(A,D),(A,E),(B,D),(C,D),(C,E)
x
y
(A,B,D),(A,C,D),(A,C,E)
A
E
D
C
B
利用合并图确定最大相容类：
√
√
√
×
yn+1/z

## Slide 39: 作出最小化状态表
相 容 类 | 覆盖 |  |  |  |  | 闭合 | 
 | A | B | C | D | E | X = 0 | X = 1
ABD | A | B |  | D |  | AC | B
ACD | A |  | C | D |  | AD | B
ACE | A |  | C |  | E | AD | C
覆盖闭合表
选择最小化：
(ABD) (ACE)
↓ ↓
A' B'
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
x
y
yn+1/z

## Slide 40: 作出最小化状态表：
相 容 类 | 覆盖 |  |  |  |  | 闭合 | 
 | A | B | C | D | E | X = 0 | X = 1
ABD | A | B |  | D |  | AC | B
ACD | A |  | C | D |  | AD | B
ACE | A |  | C |  | E | AD | C
覆盖闭合表
选择最小化：
(ABD) (ACE)
↓ ↓
A' B'
 | 0 | 1
A | A/d | d/d
B | C/1 | B/0
C | D/0 | d/1
D | d/d | B/d
E | A/0 | C/1
x
y
最小化状态表:
 | 0 | 1
A' | B'/1 | A'/0
B' | A'/0 | B'/1
x
y
yn+1/z
yn+1/z
Notes: 40
状态A出现在两个相容类中，从其中任意一个相容类中去掉A都不影响其覆盖性，但不满足闭合性。

## Slide 41: 例2 化简如图所示的原始状态表。
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE | BC | 
E | AB CD | × | × | BC
 | A | B | C | D
yn+1/z

## Slide 42: 例2 化简如图所示的原始状态表（续）。
A
E
D
C
B
利用隐含表找出相容对：
(A,B),(A,C),(A,D),(A,E),(B,C),(C,D),(D,E)
利用合并图确定最大相容类：
(A,B,C),(A,C,D),(A,D,E)
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE | BC | 
E | AB CD | × | × | BC
 | A | B | C | D
×

## Slide 43
B | DE |  |  | 
C | AB | AB DE |  | 
D | AC CD | AC CE | BC | 
E | AB CD | × | × | BC
 | A | B | C | D

## Slide 44: 作出最小化状态表一
覆盖闭合表一
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y
yn+1/z
相 容 类 | 覆盖 |  |  |  |  | 闭合 | 
 | A | B | C | D | E | X = 0 | X = 1
ABC | A | B | C |  |  | DE | AB
ACD | A |  | C | D |  | CD | ABC
ADE | A |  |  | D | E | CD | ABC
选择最小化：
(ABC) (ACD) (ADE)
↓ ↓ ↓
A' B' C'
Notes: 闭合性决定了要取三个最大相容类！

## Slide 45: 作出最小化状态表一
选择最小化：
(ABC) (ACD) (ADE)
↓ ↓ ↓
A' B' C'
最小化状态表
 | 0 | 1
A' | C'/0 | A'/1
B' | B'/0 | A'/1
C' | B'/1 | A'/d
x
y
yn+1/z
yn+1/z
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y

## Slide 46: 作出最小化状态表二
选择最小化：
(ABC) (DE)
↓ ↓
A' B'
覆盖闭合表二
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
x
y
yn+1/z
相 容 类 | 覆盖 |  |  |  |  | 闭合 | 
 | A | B | C | D | E | X = 0 | X = 1
ABC | A | B | C |  |  | DE | AB
ACD | A |  | C | D |  | CD | ABC
DE |  |  |  | D | E | C | BC
最小化状态表
 | 0 | 1
A' | B'/0 | A'/1
B' | A'/1 | A'/d
x
y
yn+1/z

## Slide 47: 3） 状态分配
状态分配就是给最小化状态表中的每个字母状态指定（指派）一个二进制代码来表示，又称为状态编码。
二进制状态分配将影响到所设计的同步时序电路的复杂程度和使用器件的多少（手工设计时代很重要的技巧，今天设计ASIC还是很重要，基于可编程器件的设计则无关紧要了！）。
（1） 状态编码的一般问题
    状态个数和触发器个数的关系
设状态个数为 n，触发器个数为K，则 n、K 之间应满足下列关系
2K ≥ n ＞ 2K-1 或 K = ┌ ㏒2n ┐
式中 ：┌㏒2n ┐为不小于㏒2n 的最小整数。

## Slide 48
48
两种状态分配方案的比较：
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 01 | 11 | 10
B 01 | 10 | 11 | 01 | 00
D 11 | 11 | 10 | 00 | 01
C 10 | 01 | 00 | 10 | 11
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 10 | 01 | 11
D 01 | 01 | 11 | 00 | 10
C 11 | 10 | 00 | 11 | 01
B 10 | 11 | 01 | 10 | 00
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | A | B | D | C
B | C | D | B | A
C | B | A | C | D
D | D | C | A | B
x1x2
y1y2
y1 n+1 y2 n+1
方案1的二进制状态表
x1x2
y1y2
方案2的二进制状态表
x1x2
S
状态表
 | 0 | 1
0 | A | C
1 | B | D
y1
y2
方案1
 | 0 | 1
0 | A | B
1 | D | C
y1
y2
方案2
例 某时序电路的状态表。

## Slide 49: 状态分配方案总数计算
如果触发器个数为 K，则每一状态的二进制码的位数即为K， K个变量有 2K 种组合，用2K种组合来对 n个状态进行分配时就有 NA种分配方案：
在上式中，当 K = 3 ，n = 5， 则 NA = 6720 (方案)
2K!
(2K －n) !
又如上例中， K = 2 ，n = 4， NA = 24 (方案)
具体如下页所示。
NA =

## Slide 50: n = 4, K = 2 全部状态分配方案
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
一 | B | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
组 | C | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
二 | B | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
三 | B | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
状 态 | 变 量 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1
组内差别：取决于Q端输出还是/Q端输出、触发器位置编号
组内电路设计相同

## Slide 51: n = 4, K = 2 全部状态分配方案
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
一 | B | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
组 | C | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
二 | B | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
三 | B | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
状 态 | 变 量 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1
实际上，24种方案仅有 3 种分
配方案是完全独立的，即表中的三
个大组，每大组对应着一个电路设
计。它们的主要差别表现在：
A
B
D
C
第三组
A
C
B
D
第二组
A
B
C
D
第一组

## Slide 52: 真正独立的状态分配方案总数 Unique State Assibnment
如果触发器个数为 K ，有 2K 种二进制组合，用来对 n 个状态进行分配时就有 N 种独立的分配方案：
(2K － 1)!
(2K －n)! K!
N =

## Slide 53: n = 4, K = 2 全部状态分配方案
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
一 | B | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
组 | C | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
二 | B | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
三 | B | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
状 态 | 变 量 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1
 | 0 | 1
0 | A | B
1 | D | C
上例中的方案2 对应着
表中第一组的方案5
y0
y1
方案2
 | 0 | 1
0 | A | C
1 | B | D
y0
y1
方案1
上例中的方案1 对应着
表中第三组的方案5

## Slide 54: 选择状态分配方案
两种状态分配方案的比较：
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 01 | 11 | 10
B 01 | 10 | 11 | 01 | 00
D 11 | 11 | 10 | 00 | 01
C 10 | 01 | 00 | 10 | 11
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 10 | 01 | 11
D 01 | 01 | 11 | 00 | 10
C 11 | 10 | 00 | 11 | 01
B 10 | 11 | 01 | 10 | 00
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | A | B | D | C
B | C | D | B | A
C | B | A | C | D
D | D | C | A | B
x1x2
y1y2
y1n+1 y2n+1
方案1的二进制状态表
x1x2
y1y2
y1n+1 y2n+1
方案2的二进制状态表
x1x2
S
状态表
 | 0 | 1
0 | A | C
1 | B | D
y1
y2
方案1
 | 0 | 1
0 | A | B
1 | D | C
y1
y2
方案2
例 某时序电路的状态表。

## Slide 55: 选择状态分配方案
若选择D触发器进行设计，则：
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 0 | 0 | 1 | 1
B 01 | 1 | 1 | 0 | 0
D 11 | 1 | 1 | 0 | 0
C 10 | 0 | 0 | 1 | 1
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 0 | 1 | 1 | 0
B 01 | 0 | 1 | 1 | 0
D 11 | 1 | 0 | 0 | 1
C 10 | 1 | 0 | 0 | 1
x1x2
y1y2
y1n+1
方案1的二进制状态表之一
x1x2
y1y2
y2n+1
方案1的二进制状态表之二
D1 = x1y2 + x1y2 = x1 ⊕ y2
方案1的激励函数表达式为
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 01 | 11 | 10
B 01 | 10 | 11 | 01 | 00
D 11 | 11 | 10 | 00 | 01
C 10 | 01 | 00 | 10 | 11
x1x2
y1y2
方案1的二进制状态表
D2 = x2y1 + x2y1 = x2 ⊕ y1

## Slide 56: 选择状态分配方案
若选择D触发器进行设计，则：
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 0 | 1 | 0 | 1
D 01 | 0 | 1 | 0 | 1
C 11 | 1 | 0 | 1 | 0
B 10 | 1 | 0 | 1 | 0
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 0 | 0 | 1 | 1
D 01 | 1 | 1 | 0 | 0
C 11 | 0 | 0 | 1 | 1
B 10 | 1 | 1 | 0 | 0
x1x2
y1y2
y1n+1
方案2的二进制状态表之一
x1x2
y1y2
y2n+1
方案2的二进制状态表之二
方案2的激励函数表达式为
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 10 | 01 | 11
D 01 | 01 | 11 | 00 | 10
C 11 | 10 | 00 | 11 | 01
B 10 | 11 | 01 | 10 | 00
x1x2
y1y2
y1n+1 y2n+1
方案2的二进制状态表
D1 = x1 ⊕ x2 ⊕ y1
D2 = x1 ⊕ y2 ⊕ y1

## Slide 57: 选择状态分配方案
若选择D触发器：
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 01 | 11 | 10
B 01 | 10 | 11 | 01 | 00
D 11 | 11 | 10 | 00 | 01
C 10 | 01 | 00 | 10 | 11
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 00 | 00 | 10 | 01 | 11
D 01 | 01 | 11 | 00 | 10
C 11 | 10 | 00 | 11 | 01
B 10 | 11 | 01 | 10 | 00
x1x2
y1y2
y1 n+1 y2 n+1
方案1的二进制状态表
x1x2
y1y2
y1 n+1 y2 n+1
方案2的二进制状态表
D1 = x1y2 + x1y2 = x1 ⊕ y2
方案1的激励函数表达式
D1 = x1 ⊕ x2 ⊕ y1
D2 = x1 ⊕ y2 ⊕ y1
同理可以得到方案2的激励函数表达式为：
D2 = x2y1 + x2y1 = x2 ⊕ y1
结论：分配方案不一样电路代价不一样，能否找到最好的合理的分配方案？
Notes: 同理也能得到方案2的激励函数表达：把二进制状态表拆分为两张卡诺图

## Slide 58: （2）相邻状态分配法 State Assignment Rules
思路：尽可能使次态和输出函数在卡诺图上“1”、“0”单元的分
布为相邻，以便形成较大的卡诺圈，从而得到最简的次态方程
（实际上是激励方程，D器件两者能统一）和输出函数表达式。
经验方法：由如下三个主要规则找出状态之间的相邻关系。
规则 I：在相同输入条件下，次态相同，安排现态相邻。
规则 II：在相邻输入条件下，同一现态，安排次态相邻。
规则III：输出完全相同，安排现态相邻。（有利于优化输出函数）

## Slide 59: 规则I：在相同输入条件下，次态相同，现态相邻。
在有 K个变量(触发器)的情况下，如果满足规则 I一次，则可保证K个次态（激励）函数卡诺图中各有一对 1 单元( 或 0 单元)列向相邻。若满足 R 次意味着可保证次态函数卡诺图上有K×R 对 “1” 或 “0” 相邻，记为：
改善效果 I = K ×R
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | A | B | D | C
B | C | D | B | A
C | B | A | C | D
D | D | C | A | B
 | 0 | 1
A | D/d | A/d
B | E/0 | A/d
C | D/0 | B/1
D | C/d | C/d
E | C/1 | B/d
左表R=0；
右表R=4
相同输入条件下，具有相同次态所对应的现态，应给以相邻编码。

## Slide 60
在有 K个变量(触发器)的情况下，如果满足规则 II 一次，则可保证 (K－1) 个次态（激励）函数卡诺图中各有一对 1 单元(或 0 单元)行向相邻。
若满足 m 次意味着可保证次态函数卡诺图上有(K －1) ×m
对“1”或“0”相邻，记为：
改善效果 II = (K －1) ×m
规则II：在相邻的输入条件下，同一现态，安排次态相邻。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | A | B | D | C
B | C | D | B | A
C | B | A | C | D
D | D | C | A | B
同一现态在相邻的输入条件下的次态，应给以相邻编码。

## Slide 61: 规则III：输出完全相同，现态相邻。
在有 p 个输入组合、q 个输出的情况下，如果满足规则 III 一次，则可保证 q 个输出函数卡诺图中各有 p 对 1 单元(或 0 单元)列向相邻。若满足 l 次意味着可保证输出函数卡诺图上有( p × q ) ×l 对“1”或“0”相邻，记为：
改善效果 III = ( p × q ) × l
 | 0 | 1
A | D/1 | A/1
B | E/0 | A/1
C | D/0 | B/1
D | C/0 | C/0
E | C/1 | B/0
在每一个可能的输入条件下，对输出全部相同的那些现态，应给以相邻编码。

## Slide 62: 满足状态 S1 、 S2 相邻要求的总改善效果为：
ES1S2 = 改善效果 I ＋ 改善效果 II ＋ 改善效果 III
= K×R ＋ (K－1) × m ＋ ( p×q ) × l
给各状态分配二进制编码的步骤如下：
①、找出状态表中出现最多的次态 Sin+1 所对应的现态 Si，并令 Si 的二进制编码为全0。
②、按已确定出的状态相邻关系给其它状态分配二进制编码。
原因？

## Slide 63: 例1 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 0 | 1
A | C/0 | D/0
B | C/0 | A/0
C | B/0 | D/0
D | A/0 | B/1
x
y
yn+1/Z
分析状态表，求得：
①根据规则I： RAB = 1， RAC = 1
②根据规则II： mCD = 1，mAC = 1
mBD= 1， mAB= 1
③根据规则III： lAB = 1， lAC = 1
lBC = 1
EAB = 2RAB + mAB+ 2lAB
= 5
EAC = 2RAC + mAC+ 2lAC
= 5
EBC = 2lBC = 2
EBD = mBD = 1
ECD = mCD = 1
K = 2 ；p = 2；q = 1。
总改善效果为：
ES1S2 = K×R + (K－1)×m + ( p×q)×l
= 2R + m + 2l

## Slide 64: 例1 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 0 | 1
A 00 | 10/0 | 11/0
B 01 | 10/0 | 00/0
D 11 | 00/0 | 01/1
C 10 | 01/0 | 11/0
x
y1y0
y1n+1 y0n+1 /Z
二进制状态表
 | 0 | 1
0 | A | C
1 | B | D
EAB = 2RAB + mAB+ 2lAB
= 5
EAC = 2RAC + mAC+ 2lAC
= 5
EBC = 2lBC = 2
EBD = mBD = 1
ECD = mCD = 1
 | 0 | 1
A | C/0 | D/0
B | C/0 | A/0
C | B/0 | D/0
D | A/0 | B/1
x
y
yn+1/Z
A
B
C
D
状态相邻图
y1
y0
状态分配

## Slide 65: 例2 完成如图所示状态表的状态分配（规则1不考虑输入为“11”的组合））。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
规则1： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
规则2：A：mAC = 2； B：mBC = 1， mAC = 1， mAD = 1，mBD = 1 ；
C： mBC = 1 ， mAB = 1 ，mAC = 1；D： mAB = 1，mAD = 1 ，mBD = 1；
E：mAE = 2；
规则3：lAC = 1 ， lAE = 1， lBD = 1， lCE = 1 ；
K= 3，p = 4， q = 1

## Slide 66: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
EAB = 3RAB + 2mAB + 4lAB = 3•1 + 2•2 + 4•0 = 7
EAC = 3RAC+2mAC+ 4lAC = 3•2 + 2•4 + 4•1 = 18
EAD=3RAD+2mAD+ 4lAD = 3•0 + 2•2 + 4•0 = 4
EAE = 11；EBC = 4，EBD = 14；ECE = 7。
总改善效果为：ES1S2 = 3×R + (3－1)×m + (4×1)×l
= 3R +2m + 4l
则： RAB = 1， RAC = 2， RAE = 1， RBD = 2 ， RCE = 1；
A：mAC = 2； B：mBC = 1， mAC = 1， mAD = 1，mBD = 1 ；
C： mCB = 1 ， mAB = 1 ，mAC = 1；D： mAB = 1，mAD = 1 ，mBD = 1；
E：mAE = 2；
lAC = 1 ， lAE = 1， lCE = 1， lBD = 1 ；

## Slide 67: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
EAB = 3RAB + 2mAB + 4lAB
= 3•1 + 2•2 + 4•0
= 7
EAC = 3RAC+2mAC+ 4lAC
= 3•2 + 2•4 + 4•1
= 18
EAD=3RAD+2mAD+ 4lAD
= 3•0 + 2•2 + 4•0
= 4
EAE = 11；
EBC = 4，EBD = 14；
ECE = 7。
B
D
A
C
E
 | 0 | 1
00 | A | C
01 | B | 
11 | D | 
10 | E | 
y1y0
y2
Notes: 教材中缺了这个蓝线！

## Slide 68: 例2 完成如图所示状态表的状态分配。
 | 00 | 01 | 11 | 10
A | C/0 | C/0 | A/0 | A/0
B | B/1 | C/0 | A/0 | D/1
C | C/0 | B/0 | A/0 | A/0
D | B/1 | A/0 | A/0 | D/1
E | E/0 | E/0 | A/0 | A/0
x2x1
y
B
D
A
C
E
 | 0 | 1
00 | A | C
01 | B | 
11 | D | 
10 | E | 
y1y0
y2
 | 00 | 01 | 11 | 10
A 000 | 100/0 | 100/0 | 000/0 | 000/0
B 001 | 001/1 | 100/0 | 000/0 | 011/1
D 011 | 001/1 | 000/0 | 000/0 | 011/1
E 010 | 010/0 | 010/0 | 000/0 | 000/0
C 100 | 100/0 | 001/0 | 000/0 | 000/0
x2x1
y
Notes: 教材中缺了这根蓝线.

## Slide 69: 4）触发器类型的选择及激励函数和输出函数的确定
（1）触发器类型的选择
触发器类型的不同将决定电路中激励函数的繁简。因此，选择触发器类型的重要条件就是能使激励函数最简。
在大多数情况下，最常选用的是D触发器，其次是选用JK触发器和T触发器。
在非计数型的时序电路中，有时可选用SR触发器。在小规模 PLD器件中只包含D触发器。大规模PLD中有些型号有其他触发器的。
（2）激励函数和输出函数的确定

## Slide 70: 例 分别用 D触发器、JK触发器和 T触发器确定如图所示二进制状态表所要 求出的激励函数和输出函数。
 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 0 | 0
11 | 0 | 1
10 | 0 | 0
y1y0
y1y0
y1y0
x
用D触发器
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
激励表
 | 0 | 1
00 | 1 | 1
01 | 1 | 0
11 | 0 | 0
10 | 0 | 1
D1
D0
Z
 | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | 0 | 0
11 | 0 | 1
10 | 1 | 1
x
x
Q Qn+1 | D
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 0
1 1 | 1
D1 = x•y1+x•y0
D0 = x•y1+x•y0 + y1•y0
Z = x • y1• y0
Notes: 要说清激励表的作用。

## Slide 71: 用JK触发器
 | 0 | 1
00 | d | d
01 | 1 | 1
11 | 1 | 0
10 | d | d
y1y0
y1y0
 | 0 | 1
00 | d | d
01 | d | d
11 | 1 | 1
10 | 1 | 0
y1y0
 | 0 | 1
00 | 1 | 1
01 | 1 | 0
11 | d | d
10 | d | d
y1y0
J1
K1
J0
K0
激励表
J1 = x + y0 J0 = x + y1
K1 = x + y0 K0 = x + y1
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
x
x
 | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | d | d
11 | d | d
10 | 1 | 1
x
x
Q Qn+1 | J K
0 0 | 0 d
0 1 | 1 d
1 0 | d 1
1 1 | d 0
Notes: 这个激励表要记住！

## Slide 72: 用T触发器
y1y0
y1y0
 | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | 1 | 1
11 | 1 | 0
10 | 1 | 1
y1y0
T1
T0
Z
T激励表
 | 0 | 1
00 | 10/0 | 11/0
01 | 10/0 | 00/0
11 | 00/0 | 01/1
10 | 01/0 | 11/0
y1y0
x
二进制状态表
 | 0 | 1
00 | 1 | 1
01 | 1 | 0
11 | 1 | 1
10 | 1 | 0
x
x
 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 0 | 0
11 | 0 | 1
10 | 0 | 0
x
T1 = x• y1•y0 +x• y1•y0
T0 = x• y1•y0 +x• y1•y0
Z = x •y1•y0
Q Qn+1 | T
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0

## Slide 73: 5） 设计举例
例1 用米勒型电路设计一个“1111”序列检测器。当连续收到四个(或四个以上) “1”后，电路输出 Z = 1；否则，输出 Z = 0。
写出原始状态表
 | 0 | 1
S0 | S0 /0 | S1 /0
S1 | S0 /0 | S2 /0
S2 | S0 /0 | S3 /0
S3 | S0 /0 | S4 /1
S4 | S0 /0 | S4 /1
x
y
S1
S3
1/0
1/0
1/1
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
1/1
S2
S0
S4
画出原始状态图
0/0
用摩尔型设计会咋样？

## Slide 74: 隐含表
 | 0 | 1
A | A/0 | B/0
B | A/0 | C/0
C | A/0 | D/0
D | A/0 | D/1
隐含表
最小化状态表
S1 | S1 ,S2 |  |  | 
S2 | S1 ,S3 | S2 ,S3 |  | 
S3 | × | × | × | 
S4 | × | × | × | √
 | S0 | S1 | S2 | S3
原始状态表
 | 0 | 1
S0 | S0 /0 | S1 /0
S1 | S0 /0 | S2 /0
S2 | S0 /0 | S3 /0
S3 | S0 /0 | S4 /1
S4 | S0 /0 | S4 /1
x
y
×
×
×
最大等效类及命名
S0 S1 S2 (S3 ,S4 )
↓ ↓ ↓ ↓
A B C D
x
y

## Slide 75: 状态分配
 | 0 | 1
A | A/0 | B/0
B | A/0 | C/0
C | A/0 | D/0
D | A/0 | D/1
最小化状态表
x
y
分配方案之一（不考虑ｘ＝０）：
RCD = 1；
mAB = 1, mAC = 1, mAD = 2；
l AB = 1, l AC = 1, l BC = 1
EAB = 2RAB+ mAB + 2lAB = 3
EAC = 2RAC+ mAC + 2lAC = 3
EAD = 2RAD+ mAD + 2lAD = 2
EBC = 2RBC+ mBC + 2lBC = 2
ECD = 2RCD+ mCD + 2lCD = 2
 | 0 | 1
0 | A | C
1 | B | D
y1
y0

## Slide 76: 状态分配(2)
 | 0 | 1
A | A/0 | B/0
B | A/0 | C/0
C | A/0 | D/0
D | A/0 | D/1
最小化状态表
x
y
 | 0 | 1
0 | A | D
1 | B | C
y1
y0
EAB = 2RAB+ mAB + 2lAB = 1
EAC = 2RAC+ mAC + 2lAC = 1
EAD = 2RAD+ mAD + 2lAD = 2
ECD = 2RCD+ mCD + 2lCD = 2
分配方案之二（再不考虑输出！）：
RCD = 1；
mAB = 1, mAC = 1, mAD = 2
Notes: 输出只有一个，可以不考虑。

## Slide 77: 求激励函数和输出函数的表达式
y1y0
 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 0 | 1
11 | 0 | 1
10 | 0 | 1
Z = x • y1• y0
二进制状态表
Q Qn+1 | D
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 0
1 1 | 1
D激励表
 | 0 | 1
A 00 | 00/0 | 01/0
B 01 | 00/0 | 11/0
C 11 | 00/0 | 10/0
D 10 | 00/0 | 10/1
x
y1y0
D1
x
 | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | 0 | 1
11 | 0 | 0
10 | 0 | 0
D0
x
y1y0
 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 0 | 0
11 | 0 | 0
10 | 0 | 1
Z
x
y1y0
D0 = x • y1
D1 = x • y1 + x • y0

## Slide 78: “1111”序列检测器逻辑电路图
因为卡诺图中没有无关项d出现，因此不会出现挂起现象。
Q
D
Q
CLK
^
Q
D
Q
CLK
^
CLK
x
y1
y0
Z
&
1
≥1
&
&
&
1
不能漏CLK！

## Slide 79: 计数器（Counter）
在一般的数字电路中，计数器依照其计数状况可以区分为如下几种。
  无（不）规则计数器
  有规则计数器
    升计数器
    降计数器
  升降计数器
  可载入（可置初值）计数器

## Slide 80: 无规则计数器
例设计一个计数器，其计数顺序依次为：1-3-5-7-1-3-。。。。
解题步骤1
  绘出电路的状态图
  绘出电路的状态表
S0
S1
S3
S2
无规则计数器：这种计数器的计数值不是依数值大小的顺序计数。这种计数器的设计方式我们可以依照前述的状态图的方式来完成（只是少了输出及二进制编码分配）
目前状态 | 下一个状态
S0 001 S1 011 S2 101 S3 111 | S1 011 S2 101 S3 111 S0 001

## Slide 81: 例2 设计八进制（模八） 步进码计数器。
Q4 Q3 Q2 Q1 | Q4n+1Q3n+1Q2n+1Q1n+1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 1 0 0 1 1 d d d d 0 1 1 1 d d d d d d d d d d d d 1 1 1 1 0 0 0 0 d d d d d d d d d d d d 1 0 0 0 d d d d 1 1 0 0 1 1 1 0
第一步：列出次态真值表，如右表所示。
任意相邻状态只有一位不同
在时序脉冲序列作用下，四位触发器状态不断向左移动，唯有最高位Q4反向后再移至最低位Q1
扭环移位寄存器

## Slide 82: 第二步：根据次态真值表，画出计数器的卡诺图。
 |  | d | 1 | 
 |  | d | d | d
 |  | 1 | 1 | d
 | d | d | 1 | d
Q2Q1
Q4Q3
Q4n+1
 |  | d |  | 
 |  | d | d | d
 | 1 | 1 | 1 | d
 | d | d | 1 | d
Q2Q1
Q4Q3
Q3n+1
 |  | d |  | 
 | 1 | d | d | d
 | 1 | 1 | 1 | d
 | d | d |  | d
Q2Q1
Q4Q3
Q2n+1
 | 1 | d |  | 
 | 1 | d | d | d
 | 1 | 1 |  | d
 | d | d |  | d
Q2Q1
Q4Q3
Q1n+1
次态方程
Q4n+1 = Q3
Q3n+1 = Q2
Q2n+1 = Q1
Q1n+1 = Q4
Q4 Q3 Q2 Q1 | Q4n+1Q3n+1Q2n+1Q1n+1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 1 0 0 1 1 d d d d 0 1 1 1 d d d d d d d d d d d d 1 1 1 1 0 0 0 0 d d d d d d d d d d d d 1 0 0 0 d d d d 1 1 0 0 1 1 1 0

## Slide 83: 第三步：根据卡诺图确定次态真值表的无关项。
Q4Q3Q2Q1 | Q4n+1Q3n+1Q2n+1Q1n+1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0

## Slide 84: 第四步：分析存在挂起现象的状态表和状态图。
Q4Q3Q2Q1 | Q4n+1Q3n+1Q2n+1Q1n+1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
0010
1101
0110
1010
1011
0100
0101
1001
无效序列
独立的闭合环

## Slide 85: 第四步：分析存在挂起现象的状态表和状态图。
0010
1101
0110
1010
1011
0100
0101
1001
无效序列
挂起原因：n个触发器所表示的2n个状态没有全部用做“有效状态”
即：真值表中存在无关项。
无关项有了确定的值
独立闭合环
解挂：
1）无效序列次态无关项全部指向0
2）打断一处“无效序列链”，令其指向“有效序列”
3）尽可能改变某一触发器激励函数

## Slide 86: 第五步：解决挂起问题
改变触发器Q1的次态（激励）函数来解决挂起问题。如右图，打“*”的部分。
取 m4 = 0， m6 = 0，则：
Q4Q3Q2Q1 | Q4n+1Q3n+1Q2n+1Q1n+1 | 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 | * * * *
Q1n+1 = Q4 Q3 + Q4 Q1
这就是Johnson 计数器的设计方案。
同理可改变触发器Q2、Q3、Q4、的次态（激励）函数来解决挂起问题。

## Slide 87: 第3章作业（2）
20:19:37
87
3.14、3.15、 3.16、3.17 、 3.19