## Slide 1
《电子技术实验-2》
计算机科学与技术学院 实验中心
2025年5月

## Slide 2
实验内容
4
综合应用设计
1
基础电路的实现与测试
2
加法器的设计与应用
3
芯片的封装与应用

## Slide 3
实验一 基础电路的实现与测试
1. 利用“Vivado Test”目录下的实例，验证Vivado完整的开发流程，掌握Vivado平台、Verilog语言和开发板的使用（拍照记录开发板运行结果，简要分析对开发过程和三种文件作用的理解）；
2. 在Vivado中完成基础电路模块（基础门电路、编码器、译码器、触发器、寄存器）的设计与仿真测试（不用下载到开发板）， 记录、分析电路图、设计代码、仿真波形等，注重分析仿真结果输入输出之间的时序关系。
实验内容

## Slide 4
Vivado开发流程验证
  新建工程：（RTL Project）芯片选型；
  编写/导入文件：源文件，仿真文件，约束文件；
  时序仿真、RTL分析；
  约束：IO配置；
  综合；
  生成二进制文件，下载到板卡验证。
以EGo1开发板和流水灯代码为例，介绍开发流程（ Flowing_light_EGo1） 。 Basys3开发板开发流程相同，代码选择3-8译码器（Decoder38_Basys3）。
实验内容

## Slide 5
新建工程： RTL Project，芯片选型
EGo1：xc7a35tcsg324-1（Basys3：xc7a35tcpg236-1）
实验内容

## Slide 6
主界面：
实验内容
开发流程
菜单栏
编辑窗口
控制台

## Slide 7
设计文件
约束文件
仿真文件
编写/导入文件：设计文件，仿真文件，约束文件；
按照相同步骤，导入约束文件和仿真文件。
实验内容

## Slide 8
编写程序：设计文件（电路功能），仿真文件（测试），约束文件（模块输入输出变量与开发板引脚对应关系）；
实验内容

## Slide 9
SIMULATION 顶层模块（加黑显示），模块入口(Set as Top)。
实验内容

## Slide 10
SIMULATION 仿真文件顶层模块
实验内容
调整至0时刻，缩放窗口便于观察结果。
在左侧菜单点击右键，彻底关闭程序。只关闭仿真窗口，程序还会在后台运行。

## Slide 11
RTL ANALYSIS 设计文件顶层模块
实验内容
在左侧菜单点击右键，彻底关闭程序。只关闭RTL电路图窗口，程序还会在后台运行。

## Slide 12
SYNTHESIS（如不需要下载至开发板，后续步骤可不执行。）
实验内容

## Slide 13
IMPLEMENTATION
实验内容

## Slide 14
PROGRAM AND DEBUG
实验内容

## Slide 15
PROGRAM AND DEBUG
实验内容

## Slide 16
PROGRAM AND DEBUG
程序下载结束后，验证开发板是否按照预期的设计工作。
流水灯（Flowing_Light）运行效果：开发板内部时钟驱动的LED灯流水亮灭。
3-8译码器（Decoder38）运行效果：右侧3个拨码开关（W16、V16、V17）控制3位输入，8个LED（V14、U14、U15、W18、V19、U19、E19、U16）显示二进制译码输出结果，7段数码管显示十进制译码输出结果。
如果没有文件路径，检查目录中是否含有中文，修改后重新执行。
实验内容

## Slide 17
实验一 基础电路的实现与测试 基础门电路
实验内容
基础门电路设计文件：
RTL ANALYSIS
后续实验内容，新建工程编写设计代码和仿真代码，运行 SIMULATION 和RTL ANALYSIS，分析运行结果即可，不用下载到开发板。

## Slide 18
实验一 基础电路的实现与测试 基础门电路仿真文件（sim_开头）
实验内容
SIMULATION

## Slide 19
实验一 基础电路的实现与测试 基础门电路
实验内容
实例化and21模块，and21的设计代码要在同一工程内。

## Slide 20
电路功能：有2N 个输入和N个输出， 2N 位数据编码为N位数据。
实验一 基础电路的实现与测试 编码器
实验内容
位宽的两种定义方式

## Slide 21
实验一 基础电路的实现与测试 译码器
实验内容
电路功能：有N个输入和2N个输出， 在2N 位输出中取一位有效。

## Slide 22
实验一 基础电路的实现与测试 译码器 仿真结果
实验内容
调整至0时刻，缩放仿真窗口，调整数值显示以便于观察。

## Slide 23
实验一 基础电路的实现与测试 触发器
实验内容
在时钟上升沿时，将D值复制到Q，在其他时间保持原有的状态。

## Slide 24
实验一 基础电路的实现与测试 触发器
实验内容

## Slide 25
实验一 基础电路的实现与测试 寄存器
实验内容
寄存器由共享同一时钟的N个触发器组成，寄存器的所有位同时被更新。
位宽的两种定义方式

## Slide 26
实验一 基础电路的实现与测试 寄存器
实验内容

## Slide 27
实验一 基础电路的实现与测试 寄存器
实验内容
选做：用结构化描述方式（调用触发器模块）实现8位寄存器，并进行测试分析。
选做题占实验总分，想得A+的同学需要完成！

## Slide 28
谢谢！