## Slide 1
《电子技术实验-2》
计算机科学与技术学院 实验中心
2025年5月

## Slide 2
实验三 芯片的封装与应用
完成74LS161计数器芯片的实现、测试及6进制计数器的实现，将程序下载到FPGA开发板进行验证；
分析电路中的竞争与冒险，给出解决方案并验证；
将芯片及相关模块封装为IP核，通过Block Design（原理图/块设计）方式实现N进制计数器，观察、分析仿真波形和电路图；
实验内容

## Slide 3
实验三 计数器的设计及应用 74LS161计数器芯片
实验内容
计数到最大，ET有效时输出

## Slide 4
实验三 计数器的设计及应用 74LS161芯片
实验内容

## Slide 5
实验三 计数器的设计及应用 反馈清零实现N进制计数器
实验内容
反馈清零法（Feedback Clear Method）：当计数器达到N值时，通过组合逻辑产生清零信号反馈到计数器的清零端，实现N进制计数器。

## Slide 6
实验三 计数器的设计及应用 6进制计数器 反馈清零
实验内容

## Slide 7
实验三 计数器的设计及应用 6进制计数器 反馈清零
实验内容

## Slide 8
实验三 计数器的设计及应用 开发板验证 时钟分频模块
实验内容
module clk_div(
input clk_100M, //输入时钟信号
output clk_100, clk_50, clk_20, clk_10, clk_5, clk_1); //输出时钟信号
reg [15:0] cnt_khz;
reg [11:0] cnt_hz;
reg clk_1k, clk_100_reg, clk_50_reg, clk_20_reg, clk_10_reg, clk_5_reg, clk_1_reg ;
initial begin
cnt_khz = 0; cnt_hz = 0; clk_1k = 0; clk_100_reg = 0; clk_50_reg = 0; clk_20_reg = 0; clk_10_reg = 0; clk_5_reg = 0;clk_1_reg = 0;
end
always @(posedge clk_100M) begin
cnt_khz <= cnt_khz + 1;
if(cnt_khz == 16'hC34F)
clk_1k <= ~clk_1k;
end
always @(posedge clk_1k) begin
cnt_hz <= cnt_hz + 1;
end
always @(posedge clk_1k) begin //通过计数实现分频
if(cnt_hz[2:0] == 3'b100) clk_100_reg <= ~clk_100_reg;
else if(cnt_hz[3:0] == 4'b1001) clk_50_reg <= ~clk_50_reg;
else if(cnt_hz[4:0] == 5'b11000) clk_20_reg <= ~clk_20_reg;
else if(cnt_hz[5:0] == 6'b110001) clk_10_reg <= ~clk_10_reg;
else if(cnt_hz[6:0] == 7'b110011) clk_5_reg <= ~clk_5_reg;
else if(cnt_hz[8:0] == 9'b11_1110_011) clk_1_reg <= ~clk_1_reg;
end
assign clk_100 = clk_100_reg;
assign clk_50 = clk_50_reg;
assign clk_20 = clk_20_reg;
assign clk_10 = clk_10_reg;
assign clk_5 = clk_5_reg;
assign clk_1 = clk_1_reg;
endmodule

## Slide 9
实验三 计数器的设计及应用 EGo1数码管显示模块（与实验2有区别）
实验内容
4个1位变量
1个4位变量
线路的拆分与组合

## Slide 10
实验三 计数器的设计及应用 6进制计数器 EGo1
实验内容

## Slide 11
实验三 计数器的设计及应用 EGo1约束文件/在完整约束文件中修改
EGo1时钟引脚： P17
实验内容

## Slide 12
实验三 计数器的设计及应用 Basys3数码显示管模块
实验内容
4个1位变量
1个4位变量

## Slide 13
实验三 计数器的设计及应用 6进制计数器 Basys3
实验内容

## Slide 14
实验三 计数器的设计及应用 Basys3约束文件
Basys3时钟引脚：W5
实验内容

## Slide 15
实验三 计数器的设计及应用 6进制计数器
将带时钟分频和数码管显示的6进制计数器烧录到开发板进行验证（上拨D_1对应的拨码开关开始计数）。
问题：6进制计数器变成了4进制计数器？
实验内容

## Slide 16
实验三 计数器的设计及应用 6进制计数器
实验内容

## Slide 17
实验三 计数器的设计及应用 6进制计数器
实验内容
竞争与冒险现象及其形成原因：
不同路径输入信号变化传输到同一点门级电路，时间上有先后，时间差称为竞争。
因竞争导致在输出端可能产生尖峰脉冲的现象，称为冒险。
竞争表现在输出波形上，则是出现0电平或者1电平的尖峰，称 “毛刺”。

## Slide 18
实验三 计数器的设计及应用 6进制计数器
消除方法：
1：使用时钟同步；
2：修改逻辑增加冗余项；
3：用格雷码计数器；
4：增加滤波电容，滤除窄脉冲。
……
实验内容

## Slide 19
实验三 计数器的设计及应用 方法一：时钟同步
实现6（0110）进制计数器时，反馈电路（与非门）需逢5（0101）复位（自身延迟1个周期）。
修改计数器逻辑，仅时钟上升沿触发，同步清零：
实验内容
74LS163芯片

## Slide 20
实验三 计数器的设计及应用 方法二：修改与非门/双边沿触发
计数器在时钟上升沿计数/输出：
实验内容
实现6（0110）进制计数器时，反馈电路（与非门）需逢5（0101）复位（自身延迟1个周期）。

## Slide 21
实验三 计数器的设计及应用 其他方法
格雷码（选做）：两个相邻的代码只有一位二进制数不同，最大码与最小码之间也仅一位不同。即“首尾相连”，又称循环码或反射码。
选做：自主设计方法消除竞争冒险！
实验内容
十进制
计数器
十进制输出
格雷码
转换器
格雷码输出
前面已经出错，后面会延续错误！

## Slide 22
实验三 计数器的设计及应用 IP核与Block Design
IP核（Intellectual Property，知识产权）是预设计、预验证的可重用功能模块，简化开发流程，提高设计效率和可靠性。
IP核分类：
基础IP核：数学运算，存储控制，信号处理等；
接口IP核：标准协议，高速接口，片上总线等；
处理器相关：MicroBlaze软核，硬核加速等；
高级功能：视频处理，AI加速，安全加密等。
实验内容

## Slide 23
实验三 计数器的设计及应用 IP核与Block Design
Block Design：原理图/块设计，以IP核为基础的模块化设计，通过拖放IP核并连接总线，快速构建复杂的硬件系统，是一种图形化系统级设计方法。
实验内容

## Slide 24
实验三 计数器的设计及应用 IP核与Block Design N进制计数器
将计数器封装为IP核，采用Block Design方式实现N进制计数器，每个模块单独新建工程封装。
实验内容
封装设置（可不修改）

## Slide 25
实验三 计数器的设计及应用 IP封装
实验内容
自定义存储路径（新建文件夹），便于后期导入。

## Slide 26
实验三 计数器的设计及应用 IP封装
按照相同步骤，新建工程封装四输入与非门 ( nand4 ) 模块IP 。
实验内容

## Slide 27
实验三 计数器的设计及应用 新建工程 设置 添加IP目录
实验内容

## Slide 28
实验三 计数器的设计及应用 N进制计数器
实验内容
添加系统自带的Slice核（从总线中提取特定位或位范围）

## Slide 29
实验三 计数器的设计及应用 N进制计数器
实现N进制计数器（N=学号最后1位数字+5）。
以N=10为例（1010），用Q[3]和Q[1]生成清零信号：双击打开Slice核的属性，修改位宽与计数器输出相同（4），选则Q[1]位。另外一个Slice核选择Q[3]位（实现10进制计数）。
实验内容

## Slide 30
实验三 计数器的设计及应用 N进制计数器
先在CP，D，LD_n，EP和Q接口上点击右键选择Make External，创建输入输出并修改名字，再通过鼠标拖动连接其他接口连线。
实验内容

## Slide 31
实验三 计数器的设计及应用 生成代码
实验内容
模块调用入口

## Slide 32
实验三 计数器的设计及应用 仿真测试
编写仿真文件，测试N进制计数器能否够正常工作，记录、分析仿真波形和电路图。
实验内容

## Slide 33
实验三 计数器的设计及应用
实验内容
选做：
1、利用多片74LS161芯片实现大于16的计数器，如24/60进制计数器。
2、实现倒计时。

## Slide 34
谢谢！